Численное исследование итерационного восстановления рефракционно-поглощающих неоднородностей

Зорин С.С.

студент,

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: zorin.ss19@physics.msu.ru

Акустическая томография является актуальным направлением исследований, например, в изучении мирового океана [1], а также в медицинских приложениях [2]. С математической точки зрения акустическая томография является частным случаем обратных задач рассеяния. В данной работе исследуется итерационный алгоритм, предложенный Р.Г. Новиковым [3]. Изначально этот алгоритм был сформулирован для квантовой механики, однако представляет интерес исследования его возможностей в акустической томографии. По сравнению с многими итерационными методами акустической томографии для рассматриваемого алгоритма математически строго доказаны ряд свойств, например, получены оценки сходимости. Ранее этот алгоритм исследовался для восстановления только неоднородности скорости звука [4]. В настоящей работе получены результаты реконструкции для двумерного рефрационно-поглащающего рассеивателя. Результаты восстановления сравниваются с оценками, полученными функционально-аналитическим алгоритмом [5], возможности которого в акустической томографии подробно исследовались ранее [2].

Основными характеристиками среды, которые влияют на распространение акустических волн, являются плотность , здесь  – радиус-вектор, скорость звука , частотно зависящий коэффициент поглощения  и вектор скорости течения  [2]. Функция рассеивателя при  (такой случай характерен для медицинской томографии) и временной зависимости  принимает вид [2]:  Основные этапы рассматриваемого итерационного алгоритма описаны в [4]. При численном моделировании рассматривалась цилиндрическая область радиусом , где е.д.д. – длина волны зондирующего сигнала, выраженная в условных единицах длины [2]. Фоновые значения скорости звука и плотности полагались равными  м/с, кг/м3, соответственно; поглощение . Рассматривалось 16 приемоизлучающих преобразователей, расположенных равномерно по периметру рассматриваемой области, внутри которой задавались неоднородности скорости звука и плотности с максимальными относительными контрастами , ; максимальное поглощение в рассеивателе – в 1.55 раза. Для оценки точности восстановления рассчитывалась невязка по данным рассеяния, в качестве которых использовалась амплитуда рассеяния  [4], где , – углы падающей и рассеянной плоских волн:

, где  – амплитуда рассеяния, соответствующая n-ому итерационному шагу. Восстанавливаемый рассеиватель приводит к дополнительному набегу фазы , то есть является рассеивателем средней силы. Восстановление его в борновском приближении дает ошибку  (рис. 1а, б). Однако, после 103-ех итераций значение невязки становится менее 0.1 (рис. 1в). При этом для улучшения сходимости итераций используется фильтр в пространстве волновых векторов, который характеризуется радиусом , зависящим от номера итерации n (рис. 1г). Это позволяет постепенно учитывать высокочастотные составляющие рассеивателя при его восстановлении.

Полученные в работе результаты численного моделирования (рис. 1) демонстрируют возможности применения итерационного алгоритма [3] для восстановления рефракционно-поглощающего рассеивателя средней силы. Следующим этапом исследования является раздельное восстановление характеристик среды (, , ) по данным в виде  и  оцененных в многочастотном режиме зондирования по зашумленным данным.

Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ № 23-27-00271,

Рис. 1. Центральные сечения при  действительной (а) и мнимой (б) частей , оценок  и , восстановленных функционально-аналитическим [5] и итерационным [3] алгоритмами, соответственно, а также борновской оценки ; зависимости невязки  (в) и параметра фильтрации  (г) от номера итерации n.

Литература

- Гончаров В.В., Зайцев В.Ю., Куртепов В.М., Нечаев А.Г., Хилько А.И. Акустическая томография океана. Н. Новгород: ИПФ РАН, 1997. 255 с.

- Зотов Д. И., Румянцева О. Д., Шуруп А. С. Раздельное восстановление скорости звука, плотности среды и поглощения в задачах томографического типа // Изв. Рос. академ. наук. Сер. физ. 2018. Т. 82. №. 1. С. 41-46.

- Novikov R.G. An iterative approach to non-overdetermined inverse scattering at fixed energy // Sbornik: Mathematics. 2015. V. 206 (1). P. 120–134.

- Shurup A. S. Numerical comparison of iterative and functional-analytical algorithms for inverse acoustic scattering // Euras. J. Math. Comp. Appl. V. 10 (1). P. 79–99.

- Novikov R.G., Santacesaria M. Monochromatic reconstruction algorithms for two-dimensional multi-channel inverse problems // Intern. Math. Res. Notices. 2013. V. 2013 (6). P. 1205–1229.

# Text boxes

-30

-20

-10

0

10

20

30

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

-30

-20

-10

0

10

20

30

-0.2

-0.1

0

0.1