Моделирование во временном представлении генерации волны разностной частоты при взаимодействии интенсивных ультразвуковых волн накачки

Сергеева М.С.1, Квашенникова А.В.2

1студент, 2аспирант

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: s_masha_ss@mail.ru

Параметрическое излучение низкочастотного звука на разностной частоте является одним из практических применений нелинейных эффектов, проявляющихся при взаимодействии интенсивных акустических волн в задачах гидроакустики [1]. Среди преимуществ использования параметрических излучателей можно отметить высокую направленность низкочастотного излучения и подавление боковых лепестков при небольших размерах излучателя [2]. Процесс генерации волны разностной частоты описывается в одномерном случае нелинейным уравнением Бюргерса:

,								(1)

где p – акустическое давление, z – выделенное направление вдоль оси пучка,  = t – z/c0 – время в бегущей системе координат, с0 – скорость звука, 0 – плотность среды,  и  – коэффициенты нелинейности и термовязкого поглощения в среде.

Спектральный подход к решению уравнения (1) для двухчастотного взаимодействия гармонических волн накачки с частотами 1 и 2 был ранее рассмотрен в работах [3-4] при p(, z = 0) = 0.5p0·sin(1) + 0.5p0·sin(2), p0 – максимальное давление в профиле волны. Однако для импульсных сигналов, где для корректного описания профиля волны необходимо учитывать большое количество спектральных компонент, такой подход неприменим ввиду квадратичной зависимости количества операций от числа гармоник [5] и, как следствие, требования значительных вычислительных мощностей при большом времени работы алгоритма. Поэтому целью данной работы являлось решение уравнения (1) во временном представлении с помощью явной шеститочечной консервативной схемы типа Годунова [6] (рис. 1, (а)), являющейся схемой второго порядка точности по времени и первого порядка точности по координате распространения волны, и сравнение с разработанным ранее спектральным алгоритмом, как необходимый шаг для расчета генерации волны разностной частоты импульсными источниками. В этом случае на каждом шаге сетки по координате распространения z решение строится как

,			(2)

где Δz, Δτ – шаги по координате и времени, соответственно,  – потоки через центры ячеек, которые вычисляются следующим образом:

. 				(3)

В формуле (3)  – локальная скорость распространения волны в центре ячейки; давления справа и слева от узла сетки (n, j) рассчитываются согласно (4):

; , 				(4)

а производные в (4) для лучшей устойчивости алгоритма – по формуле (5):

.				(5)

Оператор поглощения в (2) приближается центрально-разностной аппроксимацией:

.							(6)

На рис. 1, (б) приведены результаты расчета амплитуды волны разностной частоты pdif/p0 на основе экспериментальных данных работы высокочастотного параметрического источника [7], излучающего волны накачки на частотах 1 = 150 кГц и 2 = 140 кГц при максимально достижимом в эксперименте давлении p0 = 0.6 МПа и характерной длине нелинейности lsh = 1.7 м. Серой линией обозначен спектральный расчет с учетом Nmax = 3750 гармоник, черной сплошной линией – с учетом 25 гармоник, оставленных согласно методу прореживания спектра [3-4], а черной пунктирной линией – временной расчет (2). Из рис. 1, (б) следует, что решения уравнения (1) в спектральном и временном представлениях отличаются незначительно. Таким образом, реализованный в работе метод типа Годунова (2) может быть использован для расчета амплитуды волны разностной частоты при взаимодействии импульсных сигналов волн накачки.

Рис. 1. (а) – 6-точечная схема типа Годунова; (б) – зависимость амплитуды pdif/p0 волны разностной частоты от расстояния z.

Авторы выражают благодарность В.А. Хохловой и П.В. Юлдашеву за помощь в постановке задачи и проведении расчетов.

Работа выполнена при поддержке гранта фонда «БАЗИС» 20-2-2-21-1.

Литература

1. Zhou H., Huang S.H., Li W. Parametric acoustic array and its application in underwater acoustic engineering // Sensors. 2020. V. 20 (7). P. 2148.

2. Sapozhnikov O.A., Khokhlova V.A., Cleveland R.O., Blanc-Benon P., Hamilton M.F. Nonlinear Acoustics Today // Acoustics today. 2019. V. 15 (3). P. 55–64.

3. Сергеева М.С., Тюрина А.В., Юлдашев П.В., Хохлова В.А. Метод численного расчета генерации ультразвуковых волн разностной частоты в условиях формирования ударного фронта // Учен. зап. физ. фак-та Моск. ун-та. 2022. № 4. С. 2240101.

4. Тюрина А.В., Юлдашев П.В., Есипов И.Б., Хохлова В.А. Численная модель спектрального описания генерации ультразвуковой волны разностной частоты при двухчастотном взаимодействии // Акуст. журн. 2022. Т. 68 (2). С. 152–161.

5. Кащеева С.С. и др. Нелинейное искажение и поглощение мощных акустических волн в среде со степенной зависимостью коэффициента поглощения от частоты // Акуст. журн. 2000. Т. 46 (2). С. 211–219.

6. Kurganov A., Tadmor E. New high-resolution central schemes for nonlinear conservation laws and convection-diffusion equations // J. of Comp. Phys. 2000. V. 1. P. 241–282.

7. Есипов И.Б., Попов О.Е., Солдатов Г.В. Компрессия сигнала параметрической антенны в мелководном волноводе // Акуст. журн. 2019. Т. 65 (4). С. 490–498.