Вычисление поля, рассеянного акустическими неоднородностями большого размера
Черняев А.С.
студент
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: cherniaev.as19@physics.msu.ru

Для диагностики рака молочной железы на кафедре акустики физического факультета МГУ был создан акустический томограф [1]. Имеется исследуемая финитная область (, содержащая неоднородности скорости звука c(r) и коэффициента поглощения. Целью процесса томографирования является восстановление пространственных распределений этих неоднородностей, которые описываются единой комплексной функцией . Излучатели описываются первичными источниками F0, которые создают в отсутствие неоднородностей первичное поле u0, падающее извне на область (. Внутри ( поле u испытывает многократное рассеяние на неоднородностях, после чего попадает на приемники, находящиеся вне (. В обратной задаче на основе обработки принятых полей восстанавливаются неизвестные неоднородности среды, т.е. получаются томограммы. Однако в ряде алгоритмов обработки требуется решать прямую задачу, как вспомогательную. Решению прямой задачи, где неоднородности считаются известными, а поле нужно найти, посвящена представляемая работа.

Процесс распространения звука в неоднородной среде описывается волновым уравнением . Здесь r – произвольная точка пространства; x – радиус-вектор, который характеризует положение текущего излучателя. Решение волнового уравнения в монохроматическом случае имеет вид

,                                               (1)

где G0 – функция Грина,  – так называемые вторичные источники. В основе решения прямой задачи лежит уравнение типа (1). Однако эту задачу можно решать в терминах неизвестных , для которых уравнение (1) приобретает вид

,   .                     (2)

При использовании уравнения (2) в процессе решения становится удобно контролировать область локализации вторичных источников (рис. 1б), поскольку она совпадает с областью локализации ( заданных неоднородностей (рис. 1а). После нахождения  поле  вычисляется из (1) для произвольной точки r.

Тем не менее, для областей (, имеющих большие линейные размеры (несколько десятков длин волн и более), решение дискретизованной прямой задачи сталкивается с трудностями вычислительного характера. Пусть N – количество дискретных отсчетов, которые описывают вторичные источники  вдоль каждой декартовой оси при фиксированном x. Ниже рассматривается двумерное пространство. Тогда  – общее количество дискретных значений , которые являются искомыми неизвестными системы линейных уравнений (2) при переборе дискретных значений ; неизвестные  формируются в виде столбца. Матрица, стоящая при неизвестных , имеет формат , т.е. содержит  элементов. При томографировании молочной железы, линейный размер области ( составляет  см, т.е. примерно , где (0 – характерная длина волны на частотах около мегагерца. При шаге дискретизации (0/8 формат матрицы при неизвестных становится порядка . Это вызывает переполнение оперативной памяти даже мощной персональной ЭВМ, и непосредственно решить систему (2) становится невозможно.

В связи с обозначенной проблемой был предложен итерационный метод решения прямой задачи, основанный на разбиении всей исследуемой области ( на совокупность подобластей. Идея разбиения подобна идее, изложенной в [2]. Уравнение (2) для каждой фиксированной подобласти  переписывается в виде

(3)

На каждой фиксированной итерации для текущей фиксированной подобласти  решается система уравнений (3) относительно неизвестных  только в данной подобласти, т.е. при . Получаемая текущая оценка  не будет сразу совпадать с истинными значениями искомых вторичных источников; однако эта оценка используется для формирования интегрального члена в правой части (3). Тем самым, в уравнении (3) в левой части собраны искомые неизвестные, в то время как правая часть считается известной. Система (3) последовательно решается для всех подобластей . После этого происходит переход к новой итерации, на которой опять рассматривается каждая область , и оценка  уточняется. Работоспособность предложенного метода была проверена численным моделированием (рис. 1). Восстановленные вторичные источники (рис. 1б) изображены для случая точечного излучателя, расположенного на оси x слева от области (.

а	б

Рис. 1. Действительная часть заданной рефракционно-поглощающей неоднородности (а) и модуль вторичных источников (б), восстановленных методом разбиения на подобласти

Литература

- Буров В. А., Румянцева О. Д. Обратные волновые задачи акустической томографии. Ч.2: Обратные задачи акустического рассеяния. Москва: «ЛЕНАНД», 2019. 768 с.

- Буров В. А., Касаткина Е. Е., Марьин А. О., Румянцева О. Д. Оценки максимального правдоподобия в корреляционной акустической томографии // Акустический журнал. 2007. Т. 53. №4. С. 580–596.