Исследование влияния магнитного поля на фотоэлектронные умножители, применяемые в проекте Большого баксанского нейтринного телескопа

Луканов А.Д.

Аспирант

Институт ядерных исследований РАН, Москва, Россия

E-mail: arslanlukanov@yandex.ru

Баксанский большой нейтринный телескоп – это многоцелевой жидко-сцинтилляционный детектор нейтринный детектор с массой мишени 10 кт. Фотоэлектронные умножители, особенно ФЭУ большого размера, используемые в проекте, чувствительны к магнитному полю. Влияние магнитного поля негативно сказывается на фотоэлектронном разрешении умножителей, а также оно влияет на разброс времени пролета фотоэлектронов в ФЭУ, что в итоге влияет на точность локализации сцинтилляционной вспышки в объеме мишени. В таком случае необходимо использование системы компенсации магнитного поля.

Для исследования влияния магнитного поля выбран ФЭУ Hamamatsu R7081-100 WA-S70, который используется в проекте Большого баксанского нейтринного телескопа. Для создания магнитного поля используются три пары квадратных колец Гельмгольца. Расчет магнитного поля, создаваемого катушками, производился с помощью закона Био-Савара-Лапласа:

где µ0 – магнитная постоянная, I – сила тока,  – элемент тока, для которого рассчитывается индукция,  – радиус вектор в точку наблюдения, а направление вектора индукции определяется правилом буравчика.

Как видно из рисунка 1, конфигурация катушек в виде квадрата позволяет создать однородное магнитное поле между кольцами. Три пары катушек позволяют создать магнитное поле в трех направлениях, компенсируя магнитное поле Земли. Каждая пара катушек расположена перпендикулярно друг к другу, как показано на рисунке 2, создавая однородное магнитное поле в объеме 50х50х50 см. При 10 витках и силе тока в катушках в 2 А создается магнитная индукция в 0.3 Гс. Таким образом, производится исследование влияния в разных направлениях магнитного поля.

Рисунок 1 Магнитная индукция, создаваемая катушками Гельмгольца

Рисунок 2 3D модель установки для исследования влияния магнитного поля на ФЭУ