Разработка измерительного стенда для исследования собственного свечения веществ

Нанзанов Дмитрий Андреевич

Аспирант

Институт ядерных исследований РАН,

Лаборатория гамма астрономии и реакторных нейтрино, Москва, Россия

dnanzanov@yandex.ru

В настоящее время вопрос исследования природных нейтринных потоков не теряет своей актуальности. Такие вопросы, как дефицит солнечных нейтрино, внутреннего строения солнца, вопросы образования космических лучей сверхвысоких энергий. Так, одним из методов регистрации нейтрино является сцинтилляционный метод с использованием различных детекторов (Borexino [1], KamlAND [3], Баксанский нейтринный детектор [2]).

Для более полного и тщательного изучения вопросов, так или иначе связанных с нейтрино, необходимо применение устройств способных довольно точно преобразовать энергию квантов света от вспышек сцинтиллятора в электрический сигнал. Фотоэлектронные умножители (ФЭУ) позволяют осуществить данный эффект с многократным усилением, обусловленным эффектом вторичной эмиссии.

Использование в исследовании потоков нейтрино ФЭУ ставит перед исследователем задачу максимального снижения возможных помех и шумов, которые возможны на этапе получения сигнала от сцинтиллятора к ФЭУ. Поэтому возможность оценить собственное свечение различных элементов конструкций детектора, располагаемых в непосредственной близости от ФЭУ, имеет немаловажное значение в снижении собственного шума детектора, что может упростить анализ и обработку полученных результатов эксперимента.

Литература

1. Alimonti G., et al. The Borexino detector at the Laboratori Nazionali del Gran Sasso // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 2009. Vol. 600, № 3. P. 568–593.

2. Lubsandorzhiev B.K., et al. large-volume detector at the baksan neutrino observatory for studies of natural neutrino fluxes for purposes of geo- and astrophysics // Physics of Atomic Nuclei. 2017. Т. 80. № 3. С. 446-454.

3. Suzuki A., Collaboration K. Results from KamLAND Reactor Neutrino Detection // Physica Scripta. 2005. Vol. T121, № 33.