Прогнозирование физических свойств многокомпонентных смесей углеводородов

Володина Е.Е.

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, кафедра физики Земли, Москва, Россия

E–mail:lenavolodina908@gmail.com

В процессе разработки месторождений углеводородного сырья огромную роль играет моделирование фазового равновесия и прогнозирование физических свойств (плотность, вязкость и др.) пластовых флюидов. Используемые для данных расчетов модели должны обладать достаточной точностью.

Для определения параметров парожидкостного равновесия в настоящей работе предлагается применить алгоритм, основанный на использовании метода прямой минимизации энергии Гиббса многофазной многокомпонентной системы. Для расчета энергии Гиббса используется уравнение состояния Пенга–Робинсона [1]. Основной особенностью данного метода является сведение нелинейной задачи минимизации энергии системы к задаче линейного программирования [2]. Зная общий состав смеси, параметры отдельных компонентов и соответствующие термобарические условия, можно определить количество фаз, находящихся в равновесии, их доли и состав, а также мольные объемы. Для уточнения полученных значений мольных объемов вводится поправка, так называемый «шифт-параметр» [1, 3, 4]. Далее производится расчет плотности и вязкости фаз.

Одним из самых известных и наиболее используемых на практике методов прогнозирования вязкости является метод Лоренца–Брея–Кларка (LBC), позволяющий по известному составу углеводородной смеси, её плотности и термобарическим условиям предсказать значение вязкости [3-5]. Автором настоящей работы создан программный комплекс, с помощью которого по известному составу смеси, параметрам отдельных компонентов, термобарическим условиям можно рассчитать количество фаз в равновесии, их состав, плотность, а также вязкость методом LBC. Данная работа позволяет сделать выводы о применимости метода прямой минимизации энергии в сочетании с методом LBC для расчета параметров фазового равновесия, плотности и вязкости углеводородных смесей.

В настоящей работе автором проведены расчеты фазового равновесия для ряда бинарных углеводородных смесей, находящихся в однофазном и двухфазном состояниях, а также расчеты плотности и вязкости для однофазных состояний. Полученные результаты были сопоставлены с экспериментальными данными [5-9], что позволило выявить условия, при которых используемые методы являются наиболее эффективными.

Литература

- Брусиловский А.И. Фазовые превращения при разработке месторождений нефти и газа. М.: Грааль, 2002.

- А.В. Исаева, В.А. Доброжанский, Л.А. Хакимова, Ю.Ю. Подладчиков. Численное моделирование фазовых равновесий многокомпонентных углеводородных систем с помощью прямой минимизации энергии. Газовая промышленность, № 2 (812), 2021.

- Danesh A. PVT and Phase Behaviour of Petroleum Reservoir Fluids. Developments in Petroleum Science. Vol. 47. First edition. Oxford, UK: Elsevier Science, 1998.

- Tarek A. Equation of State and PVT Analysis. Texas: Gulf Publishing Company Houston, 2007.

- Tohidi B. Viscosity of binary and multicomponent hydrocarbon fluids at high pressure and high temperature conditions: measurements and predictions. Journal of Petroleum Science and Engineering, 2013.

- M. Mohammed, F. Ciotta, J. P. М. Trusler. Viscosities and Densities of Binary Mixtures of Hexadecane with Dissolved Methane or Carbon Dioxide at Temperatures From (298 to 473) K and at Pressures up to 120 MPa, 2016.

- Paul L. Stanwix, Clayton R. Locke, Thomas J. Hughes, Michael L. Johns, Anthony R. H. Goodwin , Kenneth N. Marsh, Eric F. May. Viscosity of {xCH4 + (1-x)C3H8} with x = 0.949 for Temperatures Between (200 and 423) K and Pressures Between (10 and 31) MPa.

- Dwaln E. Diller. Measurements of the Viscosity of Compressed Gaseous and Liquid Methane + Ethane Mixtures. Chemical Engineering Science Division, National Engineering Laboratory, National Bureau of Standards, Boulder, Colorado.

- A. J. Queimada, S. E. Quinones-Cisneros, I. M. Marrucho, J. A. P. Coutinho, E. H. Stenby. Viscosity and Liquid Density of Asymmetric Hydrocarbon Mixtures. International Journal of Thermophysics, Vol. 24, No. 5, September 2003.