Исследование деформационных и фильтрационных свойств пород-коллекторов подземных хранилищ газа в условиях неравнокомпонентного сжатия с использованием методов компьютерной томографии

Химуля В.В.1, Барков С.О.2

1Младший научный сотрудник, к.ф.-м.н.
2Младший научный сотрудник, аспирант

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского Российской академии наук, Москва, Россия

E-mail: 1khim@ipmnet.ru, 2sviatoy97@gmail.com

Подземное хранение газа, как одна из подотраслей газовой промышленности, достаточно быстро развивается по всему миру, поскольку является безальтернативным решением в сглаживании сезонных потреблений газа. На сегодняшний день особую актуальность подземные хранилища газа (ПХГ) приобретают в Российской Федерации, где в связи с санкционным давлением наблюдается переориентация экспорта энергоресурсов из Европы в Азию. Кроме того, функционирование уникальной Единой системы газоснабжения в России было бы невозможно без использования ПХГ, ввиду климатических особенностей и большой протяженности территории страны.

Наибольшее количество ПХГ создается в водоносных пластах и в истощенных газовых, газонефтяных или газоконденсатных месторождениях. Перспективными также являются ПХГ в соляных отложениях. Главной проблемой при эксплуатации ПХГ в истощенных месторождениях [3] является изменение фильтрационно-емкостных свойств резервуара при периодических циклах закачки и отбора газа, т. е. при периодических изменениях давления в скважине и пласте. Данный режим работы неизбежно вызывает изменения в напряженно-деформированном состоянии породы пласта-коллектора. Происходит возникновение остаточных деформаций, что сказывается на емкостных и фильтрационных характеристиках пород массива - пористости и проницаемости. Высокие значения этих характеристик являются необходимым условием для создания ПХГ на базе истощенных месторождений. Однако, при циклической эксплуатации ПХГ часто наблюдается закупорка пор и фильтрующих каналов призабойной зоны скважины глинистой и мелкодисперсной составляющей скелета пласта, что оказывает негативное влияние на фильтрационные характеристики околоскважинной зоны. [1].

Для повышения проницаемости пород призабойной зоны скважины в ИПМех РАН был разработан экологичный, эффективный и экономически выгодный метод направленной разгрузки пласта (НРП). Идея данного подхода заключается в том, чтобы за счет создания необходимого напряженного состояния вызвать появление системы микро- и макротрещин в окрестности скважины, которые увеличивают проницаемость породы [2]. Данное напряженное состояние может быть достигнуто путем понижения давления на забое скважины и выполнения ряда технологических операций. Использование метода НРП на месторождениях ПХГ имеет ряд отличительных особенностей по сравнению с его применением на обычных нефтегазовых месторождениях. Это связано с циклическим изменением пластового давления месторождения в ходе его эксплуатации.

В данной работе проведены комплексные исследования деформационно-прочностных и фильтрационных свойств керна, включающие физическое моделирование геомеханических и фильтрационных процессов в околоскважинных зонах ПХГ при реализации метода НРП, количественный и качественный анализ изменений внутренней структуры породы, численное моделирование процессов фильтрации на 3D-моделях породы, полученных средствами компьютерной томографии.

Геомеханическая часть исследований была проведена на уникальной Испытательной системе трехосного независимого нагружения (ИСТНН), разработанной и сконструированной в ИПМех РАН. ИСТНН позволяет нагружать кубические образцы горных пород независимо по каждой из трех осей и измерять изменение проницаемости в ходе эксперимента [4]. На образцах пород ПХГ было проведено физическое моделирование процесса реализации метода направленной разгрузки пласта с учетом специфики работы подземных хранилищ газа. Исследованы деформационные, фильтрационные и реологические характеристики пород в условиях неравнокомпонентного трехосного нагружения. Изучение изменений внутренней структуры образцов выполнено с использованием высокоразрешающего рентгеновского микротомографа ProCon X-Ray CT-MINI. По результатам томографии созданы 3D-структуры исследуемых пород. Проведен количественный и качественный анализ образовавшейся в образцах системы макротрещин (Рис. 1.). Выполнены гранулометрическое и порометрическое исследования породы.  С помощью модуля FlowDict программы Geodict проведено численное моделирование потока фильтрации на полученных по результатам съемки структурах для оценки трещинной проницаемости образцов.

В работе сделаны выводы о характере деформирования и разрушения пород в призабойной зоне скважин и влияния данных процессов на фильтрационно-емкостные свойства коллектора. Продемонстрировано существенное увеличение проницаемости породы после реализации метода НРП.

Рис. 1. Система макротрещин в 3D-структуре испытанного на ИСТНН образца породы, полученная методом рентгеновской компьютерной томографии.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ проект № 22-11-00273.

Литература

1. Карев В.И., Коваленко Ю.Ф., Химуля В.В., Шевцов Н.И. Физическое моделирование метода направленной разгрузки пласта // Газовая промышленность. № 7.  2021. С. 66–73.

2. Коваленко Ю.Ф., Карев В.И. Метод георыхления – новый подход к проблеме повышения продуктивности скважин // Технологии ТЭК. 2003. № 1. С. 31–35.

3. Попков В.И., Соловьев В.А., Соловьева Л.П. Геоэкологические проблемы подземных хранилищ газа (состояние проблемы) // Южно-Российский вестник геологии, географии и глобальной энергии. № 8. 2006. С. 361–373.

4. Karev, V., Kovalenko, Y., Ustinov, K. Geomechanics of Oil and Gas Wells. Advances in Oil and Gas Exploration and Production. Springer International Publishing Cham: Switzerland, 2020. 166 p.