Изучение влияния трещинной пористости на электрические свойства песчаников хоронохского горизонта Восточной Сибири

Белкова Е.А.

студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: ekatbelk@gmail.com

Трещинная пористость играет важную роль как при поиске и разведке месторождений полезных ископаемых, при решении геотехнических задач и имеет важный фундаментальный аспект. В процессе разработки месторождений при росте эффективного давления происходят изменения пористости и сжимаемости порового пространства, приводящие к различным геодинамическим последствиям [2].

Цель работы – рассмотрение и описание влияния трещинной пористости песчаников на их электрические свойства.

Были исследованы 42 образца песчаника хоронохского продуктивного пласта с глубин 2507-2537 метров месторождения в Восточной Сибири. Пластовые условия составляли: давление всестороннего сжатия (Рвс) 700 атм, давление пластовой жидкости (Рпл) 260 атм, эффективное давление (Рэф) 440 атм, температура 25°С.

Зависимость параметра пористости (Рп) от пористости (Кп) определяется формулой Арчи -Дахнова (1) [1, 4, 5]:

, 						(1)

где а – извилистость токопроводящих каналов и m – показатель цементации горной породы. В уравнении Арчи-Дахнова m~2 (0,6-3,0), а в уравнениях Агилера и Тиаба для случая взаимосвязанных и проницаемых трещин [4, 5] – m~1. Методики определения петрофизических параметров, рассматриваемых в данной работе, приведены в [3]. Для расчета трещинной пористости была использована методика, приведенная в [2]. Образцы разбиты по величине трещинной пористости на группы: менее 0,1% (13 образцов), от 0,1% до 0,3% (14 образцов), более 0,3% (15 образцов).

C ростом трещинной пористости песчаников от 0,0% до 0,493% уменьшается наклон графика степенной зависимости параметра пористости, рассчитанного по (1), от пористости (рис. 1а). Показатель извилистости для образцов с наименьшей трещинной пористостью ниже (а=0,9636), чем для образцов с наибольшей (а=1,9333), а показатель цементации (m), наоборот, выше (минус 1,783 и минус 1,354). Наклон прямых растет с усложнением геометрии пор, т. е. с ростом m и/или а.

Извилистость электропроводяших каналов (рис. 1б) рассчитана в соответствии с (2).

.					(2)

Наблюдается уменьшение извилистости с ростом трещинной пористости. Для образцов с минимальной величиной трещинной пористости (менее 0,1%) извилистость растет с увеличением трещинной пористости (рис. 1б). Но для образцов с трещинной пористостью от 0,1% до 0,3% и более извилистость уже снижается с увеличением коэффициента трещинной пористости. Следует отметить низкую достоверность зависимостей извилистости от величины трещинной пористости (R2<0,2).

Коэффициент цементации (рис. 1в) определяется выражением (3).

.					(3)

Значение показателя цементации с ростом трещинной пористости снижается (рис. 1в). Для образцов с минимальной трещинной пористостью величина m~1,8, что характерно для хорошо сцементированных пород с, в основном, межзерновой пористостью. При максимальной трещинной пористости (>0,3%) m снижается до ~1,5, что более характерно для слабоцементированных песчаников. Но надо отметить и низкую достоверность зависимостей показателя цементации от величины трещинной пористости (R2<0,2).

Доля трещинной пористости в образцах коллекции (рис. 1г) практически не оказывает влияния на Рп.

Рис. 1. Зависимости для 42 образцов песчаников: а) - параметра пористости от коэффициента общей пористости; б) - извилистости электропроводящих каналов от трещинной пористости; в) - показателя цементации от трещинной пористости; г) - доли трещинной пористости от величины параметра пористости

Таким образом, эксперимент показал, что трещинная пористость оказывает существенное влияние на электрические характеристики коллекции. С ростом трещинной пористости показатель цементации образцов снижается, извилистость токопроводящих каналов уменьшается. Для пород с минимальной трещинной пористостью (менее 0,1%) эта зависимость близка к уравнению Арчи-Дахнова, предложенному для межзерновых коллекторов. Для образцов с трещинной пористостью более 0,3% эта зависимость приближается к зависимости Тиаба и Агилера для трещинных образцов.

Литература

- Дахнов В.Н. Геофизические методы определения коллекторских свойств и нефтегазонасыщения горных пород. – 2-е издание, переработанное и дополненное - М.: Недра. 1985. 310с.

- Жуков В.С., Кузьмин Ю.О. Экспериментальная оценка коэффициентов сжимаемости трещин и межзерновых пор коллектора нефти и газа // Записки Горного института – 2021. – Т. 251. – С. 658-666. – DOI 10.31897/PMI.2021.5.5.

- Жуков В.С., Люгай Д.В. Определение фильтрационно-емкостных и упругих свойств и электрических параметров образцов горных пород при моделировании пластовых условий: Учебно-методическое пособие - М.: ООО «Газпром ВНИИГАЗ», РГУ Н и Г имени И.М. Губкина. 2016. 56с.

- Archie G.E. The Electrical resistivity Log as an Aid in Determining Some Reservoir Characteristics // Transactions of the AIME. 1942. Vol. 146. P. 54–62.

- Tiab D., Donaldson E.C. Petrophysics: Theory and Practice of Measuring Reservoir Rock and Fluid Transport Properties, 2nd ed., Oxford: Gulf, 2004. 866 р.

# Text boxes

б)

а)

г)

в)