Численное моделирование фазовых равновесий бинарных смесей углеводородов методом прямой минимизации энергии с использованием современных уравнений состояния

Бевзо М.О.

Cтудент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E-mail: bevzomo@gmail.com

Расчет параметров фазового равновесия углеводородов необходим для ряда задач, связанных с природными углеводородами в месторождениях, а также с процессом их добычи и транспортировки [2]. Традиционно для этих расчетов используется тот факт, что летучести компонента в фазах равны, при этом параметры перебираются итерационно до того, как будут подобраны значения, соответствующие равновесию системы. В настоящей работе используется метод прямой минимизации энергии [3], основанный на поиске минимума энергии Гельмгольца системы, находящейся при постоянной температуре и составе системы в заданном объеме. Таким образом, в общем случае нелинейная задача сводится к задаче линейного программирования, значительно упрощая расчеты с помощью различных уравнений состояния, так как алгоритм носит модульный характер.

Основными уравнениями, используемыми в нефтегазовой промышленности на данный момент, являются кубические уравнения состояния, такие как уравнение Пенга—Робинсона, Соаве—Редлиха—Квонга и другие. Они, по сути, модифицируют классическое уравнение состояние Ван-дер-Ваальса, наилучшим образом подбирая коэффициенты к эмпирическим данным для углеводородов различного строения. Однако при расчете фазовых равновесий все больше и больше начинает использоваться уравнение состояния PC-SAFT [6], которое имеет более обширное теоретическое подкрепление. В его основе лежит теория возмущений, при этом молекулы рассматриваются как цепи, состоящие из сферических сегментов, а вклад дисперсионных сил в энергию Гельмгольца представляет собой возмущение. Особенно удобным для использования этого уравнения состояния совместно с методом прямой минимизации энергии является тот факт, что оно задает выражение для энергии Гельмгольца в явном виде. Однако стоит отметить, что это уравнение все же имеет эмпирическую составляющую, заключающуюся в задании матрицы универсальных параметров уравнения [1].

В настоящей работе представлены результаты моделирования фазового равновесия бинарных смесей углеводородов с помощью метода прямой минимизации энергии, при этом рассматривается как уравнение состояния PC-SAFT, так и уравнение Пенга—Робинсона. Результатом расчетов являются параметры фазового равновесия системы, такие как молярные доли фаз, мольные объемы и составы фаз, а также давление парожидкостного равновесия. Расчеты проводились в среде программирования GNU Octave и результаты сравнивались с экспериментальными данными, взятыми из литературы [5].

Литература

- Александров И.С., Григорьев Б.А. Моделирование термодинамических свойств и фазового поведения углеводородов и сложных углеводородных смесей на основе нового PC-SAFT-уравнения состояния. Вести газовой науки, No4, 36, 2018, с. 237-247.

- Брусиловский А.И. Фазовые превращения при разработке месторождений нефти и газа. - М.: «Грааль», 2002.

- Исаева А.В., Доброжанский В.А., Хакимова Л.А., Подладчиков Ю.Ю. Численное моделирование фазовых равновесий многокомпонентных углеводородных систем с помощью прямой минимизации энергии. Газовая промышленность N2, 2021, с. 812.

- Gross J., Sadowski G. Application of perturbation theory to a hard-chain reference fluid: an equation of state for square-well chains. Fluid Phase Equilibria 168, 2000, 183-199.

- Kahre, LeRoy C., Liquid density of light hydrocarbon mixtures, Journal of Chemical & Engineering Data. 18 (1973) 267-270.