Определение параметров тороидальных мод собственных

колебаний Земли по деформационным наблюдениям на Баксанском лазерном интерферометре.

Ольшанский А.Е.

студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: olshanskii.ae17@physics.msu.ru

Крупные землетрясения излучают огромную энергию, вызывающую сейсмические колебания, охватывающие всю Землю. В результате образуются стоячие волны - собственные колебания Земли. Моды СКЗ делятся на сферические nSl и тороидальные nTl (l - номер колебания, n – номер обертона). Каждая мода характеризуется частотой и добротностью, определяемыми внутренней структурой планеты. Наблюдение СКЗ даёт ограничения на возможности изменения упругих параметров и плотности вещества Земли.

Большинство наблюдений собственных колебаний Земли за последние 10–15 лет сделаны с помощью широкополосных сейсмометров или сверхпроводящих гравиметров. Однако горизонтальные сейсмические записи часто достаточно шумные, а данные сверхпроводящих гравиметров чувствительны в первую очередь к вертикальным движениям, поэтому измерение горизонтальных деформаций дает очень важные дополнительные данные для детектирования и оценки тороидальных мод собственных колебаний nTl. Анализ мод СКЗ также осложняется расщеплением спектральных пиков мод, обусловленным вращением Земли, а также несферической формой, неэластичностью и анизотропией вещества Земли.

Баксанский лазерный интерферометр-деформограф, успешно дополняет существующие наблюдения СКЗ в области регистрации и оценки параметров тороидальных мод низких частот [1,2].

В данной работе проведён анализ наиболее длиннопериодных тороидальных мод собственных колебаний Земли, возбуждённых 13 крупнейшими с 2004 г. землетрясениями, по деформационным данным Баксанского лазерного интерферометра-деформографа. Проведена оценка частот мультиплетов, а также синглетов наиболее длиннопериодной тороидальной моды. Оценка проводилась путем построения спектра деформорафических данных методом периодограмм Уэлча с окном Ханна. Полученные оценки:

0T2:  мГц;

0T3:  мГц;

0T4:  мГц;

Мультиплет 0T2:

мГц;

мГц;

мГц;

мГц;

мГц.

Оценена добротность моды 0T4 по затуханию спектрального пика. Для оценки добротности строилось несколько спектров на идущих друг за другом с перекрытием интервалах. По этим спектрам изучалось поведение спектрального пика, соответствующего нужной моде, а именно затухание. По затуханию определялась добротность. Добротность определялась по 13 землетрясениям, результат – усреднение. Полученная оценка:

0T4:

Также оценены добротности мод 0T2 и 0T3 по огибающим отфильтрованного сигнала. Для этого производилась фильтрация исходного деформографического сигнала на нужную частоту. Для отфильтрованного сигнала строилась огибающая, аппроксимацией которой определялась добротность. Полученные оценки:

0T2:

0T3:

Полученные оценки в пределах погрешности соответствуют значениям, которые даёт известная модель внутреннего строения Земли PREM [3].

Литература

- Милюков В.К., Виноградов М.П., Миронов А.П., Мясников А.В., Перелыгин Н.А. Собственные колебания Земли, возбужденные тремя крупнейшими землетрясениями последнего десятилетия, по деформационным наблюдениям // Физика Земли. 2015b. No 2. С. 21–36. https://doi.org/10.7868/S0002333715010093

- Милюков В.К., Клячко Б.С., Мясников А.В., Стриганов П.С., Янин А.Ф., Власов А.Н. Лазерный интерферометр-деформограф для мониторинга движений земной коры // Приборы и техника эксперимента. 2005а. No 6. С. 87–103.

- Dziewonski, A. M.; Anderson, D. L.  Preliminary reference Earth model // Physics of the Earth and Planetary Interiors. 25 (4): 297–356. doi:10.1016/0031-9201(81)90046-7