ПРОГРАММНО ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ОНЧ ПРИЁМНИК ДЛЯ МОНИТОРИНГА ВНЕЗАПНЫХ ИОНОСФЕРНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

Л.С. Варзарь1, А.М. Падохин1

E-mail: varzar.ls18@physics.msu.ru

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

Одной из актуальных задач современной геофизики является исследование ионосферных возмущений, вызванных высокоэнергетическими геофизическими событиями, такими как солнечные вспышки, геомагнитные бури, протонные высыпания, гамма-вспышки, солнечные затмения, разряды молний и землетрясения. Данные явления оказывают существенное воздействие на D - слой ионосферы, изучение которого затруднительно из-за малой электронной концентрации [1]. Эффективным методом его изучения является зондирование в ОНЧ диапазоне. ОНЧ сигналы распространяются в волноводе Земля — ионосфера, верхней границей которого является D - слой. Вариации электронной концентрации в D-слое, вызванные внезапными ионосферными возмущениями, приводят к изменению параметров волновода и могут быть зарегистрированы в амплитудных и фазовых характеристиках ОНЧ сигналов.

В данной работе используется популярный в настоящее время благодаря наличию свободной среды разработки GNURadio [2] программно ориентированный подход к построению ОНЧ приемника — детектора внезапных ионосферных возмущений, заключающийся в максимальном использовании методов цифровой обработки сигналов непосредственно в компьютере. Отметим, что с использованием данного подхода и среды GNURadio были разработаны применяемые в задачах томографии ионосферы УКВ приемники сигналов низкоорбитальных спутниковых радиомаяков [3], а также детектор внезапных ионосферных возмущений ОНЧ диапазона [4], на программно-аппаратную реализацию которого мы во многом опирались в настоящей работе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Митра А. // Воздействие солнечных вспышек на ионосферу Земли. М., 1977

- URL: https://www.gnuradio.org/

- Vierinen, J., Norberg, J., Lehtinen, M. S., Amm, O., Roininen, L., Väänänen, A., Erickson, P. J., and McKay-Bukowski, D. (2014), Beacon satellite receiver for ionospheric tomography, Radio Sci., 49, 1141– 1152, doi:10.1002/2014RS005434.

- M. Leech.  Science without Hardware: Building an SDR SID Receiver in an Afternoon, SARA Proceedings, Mar. 20-21, 2010