Численный эксперимент по сейсмическим воздействиям на здания

Бабенко М.О.

Студент, 4 курс бакалавриата

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: babenko.mo19@physics.msu.ru

Сейсмичность является одним из важных факторов, которые, наряду с ветровыми нагрузками, принимаются во внимание при строительстве зданий и сооружений. Сейсмическое воздействие может быть причиной катастроф, которые грозят опасностью для жизни и здоровья людей и возможно нанесение крупного материального ущерба. Расчёты конструкций зданий в ряде случаев должны проводиться с учётом сейсмических воздействий.

Методы их учёта при проектировании зданий развивается с первой половины прошлого века, начиная с упрощённых моделей здания и собственно ускорений грунта [1]. В дальнейшем, в связи с расширением возможностей вычислительной техники, моделирование зданий стало более адекватным реальным объектам строительства.

В данной работе проанализированы записи сейсмографов системы мониторинга высотного здания МГУ с использованием методов спектральной оценки [2].

После чего проведена попытка создания расчетной модели этого здания. Основным показателем качества модели является результат сравнения поведения здания при воздействии на него сейсмических волн, рассчитанного по модели и экспериментально зарегистрированного системой мониторинга.

С целью сравнения расчетных и экспериментальных данных строится упрощенная модель здания, в которой геометрия только примерно совпадает с реальным зданием. Однако эта модель имеет ряд параметров, таких как частоты собственных колебаний, показатели затухания, массовых, габаритных, совпадающих, хотя бы частично, с фактическими. Одним из свойств модели, и одним из поводов для её упрощения, предполагается относительно быстрый расчет [3].

Подобная постановка имеет смысл, т.к. в некотором количестве случаев невозможно построение точной физической модели здания, основанной на строительных чертежах и иной конструкционной документации. Усложняют создание максимально адекватной реальной конструкции модели возникшие дефекты и изменения конструкции здания, очевидно накапливающиеся со временем. Построение модели здания по его реакции на сейсмические воздействия может быть полезно. С точки зрения попыток оценки масштаба и, возможно, локализации изменения его конструкции, если экспериментально измеренные параметры колебаний начнут изменяться со временем, на фиксацию чего, собственно, направлена работа системы мониторинга.

Литература

- Ю.П. Назаров Аналитические основы расчета сооружений на сейсмические воздействия 2010

- Марпл.-мл. С.Л. Цифровой спектральный анализ и его приложения - : Мир, 1990.

- https://www.comsol.com/blogs/how-to-perform-structural-analyses-using-shock-response-spectra/