Частотная зависимость коэффициента затухания упругих волн

в образцах горных пород

Румянцев И.В.

студент 4 курса

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
e–mail: rumiantcev.iv19@physics.msu.ru

Затухание упругих волн, распространяющихся в горных породах, может быть обусловлено как поглощением энергии из-за неупругости горных пород, так и рассеянием на неоднородностях, и описывается экспоненциальным законом:

,

где А(f) – спектральная амплитуда сигнала в образце, A0(f) – спектральная амплитуда исходного сигнала, G(r) – геометрическое расхождение, K – коэффициент усиления, α(f) – коэффициент затухания. Анализ методом спектральных отношений экспериментальных данных, полученных в геофизической обсерватории «Борок» ИФЗ РАН, позволяет рассчитать значения коэффициента затухания α(f).

В работе оценивается частотная зависимость α(f) от изменения характеристик среды при смачивании и разрушении образца, оценивается контактный множитель, связанный с особенностями оборудования и его влияние на значение коэффициента затухания. Полученная оценка коэффициента затухания качественно согласуется с теорией

Рис. 1. Частотная зависимость коэффициента затухания в смоченном образце песчаника

Литература

- Biot M.A., Mechanics of deformation and acoustic propagation in porous media. // Journal of Applied Physics, 33, 1962, С.1482–1498.

- S. Xu and M. S. King Attenuation of elastic waves in a cracked solid // Geophys. J. Int.. - 1990. - №101. - С. 169-180.