Разработка геофизического прибора нейтронного каротажа с аппаратурой для возбуждения и остановки синтеза

Саидов С.С.

Студент

Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия

E–mail: saidgoh03@gmail.com

Сегодня во всем мире передовые нефтегазовые компании активно используют технологии каротажа в процессе бурения. С совершенствованием технологии в последние десятилетия LWD в настоящее время широко используется для бурения и оценки пласта [8]. Возникновение какого-либо вида осложнений или аварий зависит от соответствия технологии бурения геологическим условиям, а также от исправности бурового оборудования. Прихват бурильной колонны – это непредвиденная потеря подвижности колонны труб (рис.1).

Рис.1. Изображение прихвата бурильного инструмента

Нейтрон-нейтронный каротаж основан на облучении скважины и пород нейтронами от стационарного ампульного источника и измерении плотности потоков тепловых нейтронов, образующихся в результате ядерных реакций рассеяния и захвата нейтронов [3].

NeoTron разрабатывается специально для совместной работы с аппаратурой импульсного нейтронного каротажа, в его конструкции предусмотрено извлечение источника гамма-излучения в случае аварийной ситуации.

Цель разработки NeoTron — это постоянный контроль над процессом излучения нейтронов. [1] (рис.2).

Am 241 => Np 237  +  He 4  He 4  +  Be 9 => C 12  +  n
Реакция синтеза углерода и нейтронов.

Рис. 2. Химическая реакция во время исследования пласта

NeoTron будет производить в 10 раз больше нейтронов при втрое большей энергии химического источника (рис.3). Основные преимущества NeoTron – радиационная безопасность, высокое качество материала, отсутствие химического источника нейтронов, наличие импульсного режима работы нейтронного генератора, извлекаемый источник гамма-квантов.

Рис. 3. Схематичное изображение комплекса NeoTron

Литература

- ВНЕДРЕНИЕ НАДДОЛОТНОГО МОДУЛЯ. Мефодьева А.В., Машкова А.М., Соловьев Н.В., Щербакова К.О., Овезов Б.А. В книге: Молодые - Наукам о Земле. Тезисы докладов X Международной научной конференции молодых ученых. В 7-ми томах. Редколлегия: Ю.П. Панов, Р.Н. Мустаев. Москва, 2022. С. 264-266.

- Календарова, Л. Р. Новый вид канала передачи данных в телеметрии / Л. Р. Календарова, Б. А. Овезов // Молодые - Наукам о Земле : Материалы IX Международной научной конференции молодых ученых. В 7-ми томах, Москва, 23 октября 2020 года / Редколлегия.

- Троценко Ю. Импульсный нейтрон-нейтронный каротаж. Основы, устройство, методы обработки, сравнение результатов, практическое применение, 2010.

- Ovezov, B. A. iMAG / B. A. Ovezov, N. V. Solovev, A. M. Mashkova // Topical issues of rational use of natural resources : Scientific conference abstracts, St Petersburg, 17–19 июня 2020 года. – St Petersburg: Санкт-Петербургский горный университет, 2020. – P. 94-96.