Математическое моделирование электромагнитного поля в рабочей зоне конической и пирамидальной безэховых камер с линзой: исследование выдвижения источника

Сахно Артем Дмитриевич

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: sakhno.ad18@physics.msu.ru

Безэховая камера (БЭК) – это специальное помещение, стенки которого покрыты радиопоглощающим материалом. Внутри БЭК формируется рабочая зона – объем, в котором распространяется волна с отклонениями по амплитуде и фазе от плоской волны не более, чем на заданное значение [1]. В работе рассматривается формирование волны с отклонениями по амплитуде не более 2 дБ и с отклонениями по фазе не более 22,5 °.

Анализируются два типа рупорных БЭК (РБЭК) – пирамидальная и коническая. Обе конфигурации широко используются для электромагнитных измерений на низких частотах (менее 1 ГГц).

Рис.1. Модель рупорной безэховой камеры, стрелкой отмечен источник излучения

Углы раскрыва пирамидальной и конической камер совпадают и равны 33,4°, площади апертур камер также практически совпадают; при этом сечение рупорных частей пирамидальной и конической камер - квадрат со стороной 9 м и круг радиуса R = 5.08 м соответственно. Длина рупорной части пирамидальной камеры составляет 15 м. Коническая же камера имеет немного большую длину для сохранения одинаковых углов раскрыва и площадей апертур. Части постоянного поперечного сечения покрыты высокоэффективным радиопоглощающим материалом (РПМ), поэтому в задаче данная часть РБЭК заменена свободным пространством для уменьшения времени расчетов. Будем называть описанные выше РБЭК эквивалентными.

Для расчета характеристик камер использовался вычислительный пакет FEKO. В обеих моделях рупорная часть является идеально проводящей и покрыта РПМ, который в модели представлен однородным диэлектрическим слоем. Моделирование проводилось на частотах 500 и 800 МГц.

При частотах, на которых проводилось моделирование, необходима коррекция фазы[2]. В работе в качестве корректора фазы используется диэлектрическая линза.

Освещенная поверхность линзы имеет форму гиперболоида вращения, другая поверхность – плоская. Линза установлена в апертуре рупорной части камеры.

Исследовалось влияние выдвижения источника на электромагнитное поле в рабочей зоне РБЭК. Начальное положение источника на оси РБЭК на расстоянии м от устья камер. Анализируется выдвижение источника до двух длин волн с шагом  для каждой частоты.

При выдвижении источника на частоте 500 МГц камеры в конической РБЭК удается получить значительно большую рабочую зону, чем при первоначальном положении. Так, удается достичь рабочей зоны 3,5 м × 4 м при выдвижении источника на расстояние  (рис.2). Значительное ухудшение амплитудного распределения электромагнитного поля в рабочей зоне наблюдаются только при дальнейшем выдвижении источника на расстояние двух длин волн. В пирамидальной же камере не удается получить значительного выигрыша в размере рабочей зоны при выдвижении источника, а значительное ухудшение амплитудного распределения происходит при выдвижении на .

Рис.2. Распределение амплитуды электромагнитного поля в центре рабочей зоны конической РБЭК (слева) и пирамидальной РБЭК (справа) при частоте 500 МГц в H-плоскости

На частоте 800 МГц выдвижение источника оказывает лишь пагубное влияние на размер рабочей зоны.

Список литературы:

1. Балабуха Н.П., А.С. Зубов, В.С. Солосин; под общ. ред. Н.П. Балабухи. — М.: Наука, 2007. — 266 с.

# 2. Balabuha N.P., Menshikh N.L., Sakhno A.D., Shapkina N.E. Mathematical Simulating of Electromagnetic Field in the Quiet Zone of Pyramidal and Conical Tapered Anechoic Chambers: Comparison of Results // In 2021 Photonics and Electromagnetics Research Symposium (PIERS) (pp. 2552-2561). IEEE.