Разработка модели прогнозирования затопления населенных пунктов арктической территории Красноярского края

Гребнев Ярослав Владимирович

молодой ученый

ФГАОУ ВО «Сибирский Федеральный Университет», Институт инженерной физики и радиоэлектроники, Красноярск, Россия

E-mail: yaroslav.grebnev@gmail.com

С каждым годом возрастает количество природных катаклизмов вызванных влияние паводковых вод [1]. Так на территории Красноярского края за последние 20 лет произошло более 800 случаев затопления подтопления территорий населенных пунктов, нанесших огромный экономический ущерб. Особенно данная проблематика актуальна в условиях активного освоения Арктики, где расположен населенный пункт Ворогово Туруханского района, подвергающийся ежегодно затоплению. В целях определения и планирования необходимых превентивных мероприятий в настоящее время широкое распространение получили методы математического моделирования по средствам применения специальных программных средств.

В целях получения детального прогноза прохождения паводковых вод в населенном пункте Ворогово была сформирована модель прохождения паводка, по средствам применения программного комплекса MODFLOW [2] и программного комплекса ArcGIS 10.5.1[3] и Sufer14 [4].

Для выполнения работ по моделированию зон затопления бы выполнены работы по созданию цифровой модели рельефа путем проведения топографической съемки, и изучения гидрологического режима реки Енисей за период 2001-2022 годы в районе населенного пункта Ворогово. В целях реализации моделирования движения поверхностных вод и затопления территорий были проведены расчеты выполнено общепринятым в гидрогеологии методом. На основе гидрологических расчетов были определены расходы обеспеченности необходимого стока и граничные условия моделирования. Моделирование производилось с использованием цифровой модели рельефа и карт характеристик поверхности. Расчеты зоны затопления корректировались с учетом данных Главного управления МЧС России по Красноярскому  и сведений полученных от ФГБУ «Средне Сибирское УГМС». Были установлены границы зон затопления территорий при половодьях с заторными явлениями (подпорными уровнями воды) 1% обеспеченности и их территории при половодьях с заторными явлениями 3%, 5%, 10%, 25%, 50% обеспеченности. Сформированы план противопаводковых превентивных мероприятий при прохождении паводка в 2023 году.

Литература

- Владимиров, А.М. Факторы определяющие возникновение экстремальных расходов и уровней воды половодья / А.М. Владимиров // Вестник Российской академии наук. – 2012. №9. – С. 3-6.

- Modflow. [Электронный ресурс]: Режим доступа: https://www.usgs.gov/software/modflow-6-usgs-modular-hydrologic-model

- Modflow. [Электронный ресурс]: Режим доступа: https://www.esri.com/en-us/arcgis/about-arcgis/overview

- Sufer14 [Электронный ресурс]: Режим доступа: https://www.filehorse.com/download-surfer/

Примечание: Исследование выполнено при поддержке Красноярского краевого фонда науки в рамках реализации проекта: Применение технологий искусственного интеллекта для решения задач оценки рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, вследствие климатических особенностей северных и арктических территорий.№ КФ-915