Бифуркационная диаграмма режимов макроскопической динамики сверхпроводящих джозефсоновских контактов

Сотин А.А.,1,2 Голдобин Д.С.1,2

Студент, 4 курс бакалавриата

1Пермский государственный национальный исследовательский университет,

физический факультет, Пермь, Россия

2Институт механики сплошных сред УрО РАН, Пермь, Россия

E-mail: 4629807@mail.ru

В связи с результатами, достигнутыми в экспериментальной работе [1], в рамках которой была получена вольт-амперная характеристика для цепи из последовательно соединённых джозефсоновских элементов SNS типа, источника э.д.с. и конденсатора, собственные частоты которого имеют порядок собственных частот осцилляций эффективного омического тока в цепи, возникла необходимость аналитического исследования коллективной динамики ансамбля переходов данного типа. Цикл статей, посвящённых решению данной задачи, содержит работу[2] по анализу поведения одного элемента в рамках резистивной модели (RSJ - model). При этом, используется разложение по базису временных гармоник, не являющееся равномерным в околокритической области. В дальнейшем был рассмотрен ансамбль указанного типа в пренебрежении индуктивной компонентой тока на контактах. Построенная в рамках такого приближения теория не описала наблюдаемых в эксперименте эффектов. В связи с этим, актуальной проблемой является получение результатов для ансамбля указанного вида в контексте резистивной модели. Данная работа представляет собой шаг в этом направлении, суть которого заключается в проведении анализа глобальных бифуркаций для уединённого контакта в той же модели.

Качественное решение поставленной задачи было получено ранее в работе [3] при рассмотрении динамики электромотора. Наиболее полный анализ системы производился при рассмотрении влияния периодического возмущения на систему [4], приводящего к хаотизации его поведения.

В настоящей работе была исследована динамика джозефсоновского элемента под действием внешнего источника постоянного тока в приближении резистивной модели. Показано, что в системе реализуется бифуркация разрушения гетероклинической петли с образованием устойчивого предельного цикла. Получен ряд асимптотических разложений для решений, соответствующих предельному циклу. Установлен факт неравномерности приближений по временным гармоникам, обусловленный наличием логарифмической особенности периода собственных осцилляций в околокритической области. Получена аппроксимация околокритической области бифуркационной кривой зависимости величины эффективного омического тока на элементе от прикладываемого внешнего тока.

Полученные результаты могут быть использованы при анализе поведения ансамблей джозефсоновских элементов, а так же аналогично описываемых (с математической точки зрения) систем.

Литература

1. P. Barbara, A. B. Cawthorne, S. V. Shitov, and C. J. Lobb, Stimulated Emission and Amplification in Josephson Junction Arrays, Phys. Rev. Lett. 82, 1963 (1999).

2. Denis S. Goldobin, Ludmila S. Klimenko, Resonances and multistability in a Josephson junction connected to a resonator, Physical Review E 97, 022203 (2018).

3. J. Stoker, Nonlinear Vibrations in Mechanical and Electrical systems (Interscience, New York, 1950), p. 68-86.

4. B. A. Huberman, J.P. Crutchfield, N.H. Packard, Noise phenomena in Josephson junctions. Appl. Phys. Lett. 37, 750 (1980).