Исследование свойств границы «вода-воздух» в ветровом канале с помощью импульсного нагрева СО₂ лазером и анализа поля температур.

Захаров К.Н.

Студент, 4 курс бакалавриата

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E-mail: zaharov.kirill2001@yandex.ru

Проведенные ранее исследования показали, что в зависимости от типа жидкости и состояния её поверхности на ней могут возникать различные граничные условия [1,2]. Эти граничные условия определяются отсутствием или наличием тонкой поверхностной пленки. В некоторых жидкостях (этанол, силиконовое масло и др.) пленки не образуются и удовлетворяются стандартные условия проскальзывания. В воде практически всегда присутствует плёнка, которая препятствует массообмену «поверхность-объём» и является одной из причин образования так называемой «холодной плёнки». Но в геофизике холодная пленка связывается исключительно с процессом теплообмена, в то время как она сильно влияет и на структуру приповерхностных течений. Хорошо известно, что под воздействием ветра холодная пленка может рваться. В работе показано, что сильный поверхностный локальный нагрев приводит к разрывам пленки и расплыванию теплового пятна и по этим параметрам, фиксируемым тепловизором, можно определять свойства такой пленки. Очевидно, что в стандартных «сильных» пленках такой нагрев приведет к простому нагреву (или выжиганию) участка поверхности.

В зависимости от свойств поверхности (которые меняются под действием обдува) меняются и условия расплывания теплового пятна. Использовался нагрев CO₂ – лазера (10,6 мкм), а динамика теплового поля исследовалась с помощью ИК-тепловизора FLIR 7700. Исследования показали, что даже малые концентрации примесей могут оказывать существенное влияние на граничные условия на поверхности жидкости.

Работа была выполнена с использованием оборудования, приобретённого за счёт средств Программы развития Московского университета.

Литература

1. Vinnichenko N.A., Pushtaev A.V., Plaksina Yu.Yu. et. al. Horizontal convection driven by nonuniform radiative heating in liquids with different surface behavior // Int. J. Heat Mass Transf. 2018. Vol. 126. P. 400-410.

2. Rudenko Yu. Yu., Vinnichenko N.A., Plaksina Yu.Yu. et. al. Horizontal convective flow from a line heat source located at the liquid–gas interface in presence of surface film // J. Fluid Mech. 2022. Vol. 944. P. 23