Течение вязких «технических» жидкостей в горизонтальных трубках

Елин А.Е.1 Елина Е.И.1 Малюгин Р.В.2

Инженер-исследователь

Тюменский государственный университет,

физико-технический институт, Тюмень, Россия

E-mail: alena.ermachenko@mail.ru; a.elin@utmn.ru;roma_malyugin@mail.ru

Вязкость жидкостей является одной из основных характеристик при изучении движения самих жидкостей. В связи с этим важнейшей задачей является определение коэффициента вязкости жидкостей. В процессе измерения коэффициента вязкости принимаются следующие допущения: в любой точке потока выполняется закон Ньютона-Стокса, т.е. напряжение сдвига пропорционально скорости деформации и течение происходит с относительно небольшими скоростями. В этом случае поток считается ламинарным и жидкости, для которых это справедливо, называются ньютоновскими [1].

Для определения коэффициента динамической вязкости исследуется зависимость объемного расхода жидкости (Q) через капилляр от давления на входе (P) [2].

Эта зависимость определяется формулой Пуазейля:

или

где R – радиус капилляра, l – его длина, μ – коэффициент динамической вязкости.

При проведение экспериментов было необходимо ввести понятие коэффициента  как функцию радиуса На рис.1 представлена зависимость  для различных типов масел с вязкостью Па·с.

Рисунок 1

На данном рисунке I-зона ламинарных течений, II-зона турбулентных течений, III-переходная зона. Величины   и . Определяются по виду системы кривых Q(p) для данной жидкости (η) при различных R.

Исходные данные для всех трех типов масла, полученные при проведении эксперимента представлены на рисунке 2

Рисунок 2 (а-трансмиссионное масло, б-трансформаторное масло, в-моторное масло)

Литература

- Потапов, А. Г. Ламинарно-турбулентный переход при течении ньютоновских и неньютоновских жидкостей в круглой трубе / А.Г. Потапов // Научно-технический сборник Вести газовой науки, 2016. Т. 26. № 2. С. 174-182.

- Павельев, А. А. Влияние структуры начальных возмущений на режим установившегося течения в трубе / А.А. Павельев, А.И. Решмин, В.В. Трифонов // Известия РАН. Механика жидкости и газа, 2006. – № 6. – С. 68–76.

- Фабер Т.Е. Гидроаэродинамика. Постмаркет. 2001.