Формирование изображений двумерных объектов методом волоконной фантомной оптики в малофотонном свете

Таймазов А.О., Агапов Д.П.,  Магницкий С.А., Фроловцев Д.Н.

студент,  аспирант,  доцент, сотрудник

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: arturtaymazov@gmail.com

Перспективным направлением современной оптики является разработка оптоволоконных эндоскопов [1]. Одна из возможных реализаций данного эндоскопа основана на принципах волоконной фантомной оптики (ВФО). Ранее нашей группой было показано [2], что изображения объектов могут быть получены в классическом свете с помощью методов ВФО. Тем не менее, в некоторых случаях работа в ярком классическом свете может искажать результаты эксперимента.  В этой работе исследуются возможности ВФО в малофотонном свете.

Схема экспериментальной установки приведена на рисунке 1.

Рисунок 1. Схема экспериментальной установки

Пучок HeNe лазера (1) проходит через формирователь излучения (5) и попадает на Spacial Light Modulator (SLM) (2). SLM осуществляет случайную пространственную модуляцию света [3]. Полученное излучение направляется в оптическое волокно (6), дальний торец которого направлен на объект (3). Прошедший через объект свет собирается коллиматором (8) и регистрируется счётчиком одиночных фотонов (4).

С помощью специализированного ПО вычисляется корреляционная функция между сигналом, измеренном с помощью детектора и калибровочными спекл-картинами.

Были получены первые экспериментальные фантомные изображения в ВФО в квантовом свете на тестовых двумерных образцах. В качестве тестовых объектов используется стандартная МИРА. Несмотря на сильные флуктуации числа фотонов в малофотонном свете, удалось определить структуру наблюдаемого объекта. Получение в фантомном эндоскопе ФИ в малофотонном режиме открывает новые перспективы в развитии фантомной оптики, т.к. позволяет проводить невозмущающую диагностику биологических тканей, что может найти применение не только в эндоскопии, но и в целом ряде клеточных исследований in vivo.

Работа выполнена за счет средств гранта Российского научного фонда (проект No 21-12-00155).

Литература

- Caravaca-Aguirre, A. M., & Piestun, R. (2017). Single multimode fiber endoscope. Optics express, 25(3), 1656-1665.

- Imaging in ghost fiber endoscopyby the measurement reduction technique / D. A. Balakin, D. P. Agapov, P. P. Gostev et al. // Journal of Experimental and Theoretical Physics. — 2022. — Vol. 135, no. 6. — P. 779–788.

- Imaging in ghost fiber endoscopyby the measurement reduction technique / D. A. Balakin, D. P. Agapov, P. P. Gostev et al. // Journal of Experimental and Theoretical Physics. — 2022. — Vol. 135, no. 6. — P. 779–788.