Спектроскопия насыщенного поглощения D2 линии изотопов рубидия

Голощапов М.Ю.1,2, Вишнякова Г.А.1,3

Студент, 3 курс бакалавриата

1Московский физико-технический институт,

физтех-школа физики и исследований им. Ландау, Московская область, Россия

2Центр квантовых технологий МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

3Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, Россия

E-mail: goloshchapov.miu@phystech.edu

Прямые методы спектроскопии паров рубидия ограничены доплеровской шириной, что не позволяет исследовать сверхтонкую структуру возбужденных состояний. Нелинейные методы спектроскопии, в числе которых спектроскопия насыщенного поглощения, ограничены уже естественной шириной. В работе была экспериментально получена сверхтонкая структура перехода  в , измерена зависимость полевого уширения линий поглощения от мощности, получены некоторые параметры рубидия из доплеровской спектроскопии.

Если сканировать частоту лазера вблизи () и снимать зависимость мощности на фотодетекторе сразу после поглощения в ячейке, получится спектр, ограниченный доплеровской шириной (рис.1).

Рис. 1. Спектр переходов  паров рубидия, ограниченный доплеровской шириной

Анализ спектра сведён в таблицу 1. Видно, что изотопический сдвиг не сходится с ожидаемым значением, так как не разрешается сверхтонкая структура -состояния, линии сливаются и образуют единый доплеровский контур.

Таблица 1. Измеренные параметры D2 линии паров рубидия

|  | Эксперимент | Теория/Таблицы [1, 2] |
| --- | --- | --- |
| Изотоп |  |  |  |  |
| Содержание, % |  |  |  |  |
| Доплеровское уширение, ГГц |  |  |
| Сверхтонкое расщепление |  |  |  |  |
| Изотопический сдвиг, МГц |  |  |

Спектроскопия насыщенного поглощения [3] использует два встречных лазерных пучка, которые за счёт нелинейного взаимодействия атома с полем позволяют снимать спектр, ограниченный уже естественной шириной (рис.2). Особенностью метода является появление в спектре поглощения перекрёстных резонансов (кроссоверов) посередине между каждой парой настоящих переходов.

Рис. 2. Спектр насыщенного поглощения  в . Подписи вида  соответствуют реальным переходам,  - кроссоверам

Экспериментальные центры линий поглощения и кроссоверов сходятся с теоретическими значениями [2], ширина линий по порядку сходится с естественной. Также можно учесть полевое уширение, зависящее от интенсивности лазера (рис.3)

.				(1)

Здесь -естественная ширина линии , -интенсивность насыщения, которая для линии D2 ориентировочно составляет  [2].

Рис. 3. Зависимость полевого уширения от мощности лазера

Измеренная ширина линии  отличается от естественной ширины, что может быть вызвано другими механизмами уширения, неточностью обработки.

Докладчик благодарит лабораторию «Оптики ультрахолодных атомных систем и функциональных материалов» МФТИ и кафедру квантовой радиофизики МФТИ за помощь в выполнении работы.

Литература

1. Daniel A. Steck, ‘‘Rubidium 85 D Line Data,’’ available online at http://steck.us/alkalidata

2. Daniel A. Steck, ‘‘Rubidium 87 D Line Data,’’ available online at http://steck.us/alkalidata

3. Wolfgang Demtröder, “Laser Spectroscopy Vol. 1: Basic Principles”, Springer, 2008