Фемтосекундный лазерный генератор на основе Cr:Forsterite с синхронной накачкой

Алибаева В.М. 1, Садырова В.Р. 2, Пушкин А.В. 3

1студент, 2студент, 3сотрудник

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: alibaeva.vm20@physics.msu.ru

Источники ультракоротких лазерных импульсов на основе активной среды Cr:Forsterite предлагают уникальные возможности для широкого класса оптических технологий. В частности, такие лазеры позволяют достичь высокого разрешения при высокой скорости получения изображения биологических тканей, так как рассеяние и поглощение света в них на длине волны 1240 нм значительно уменьшается по сравнению с 800 нм (центральная длина волны Ti:Sapphire) и 1064 нм (Nd:YAG) [1]. Cr:Forsterite также используется в нелинейной спектральной микроскопии благодаря прозрачности на этих длинах волн большинства используемых материалов. В дополнение к вышеуказанным преимуществам Cr:Forsterite обладает широким спектром поглощения, благодаря чему в качестве накачки могут быть использованы иттербиевый лазер, Nd:YAG, Ti:Sapphire или диодный лазер [2-4].

В данной работе рассматривается фемтосекундная генерация в лазере Cr:Forsterite в режиме синхронной накачки иттербиевым лазером. Метод синхронной накачки позволяет синхронизовать во времени лазерные импульсы, участвующие в нелинейно-оптическом взаимодействии для получения новых длин волн в среднем ИК диапазоне. Накачка импульсами фемтосекундной длительности способствует автоматическому захвату и удержанию лазером частоты следования импульсов накачки благодаря эффективной кросс-фазовой модуляции распространяющихся коллинеарно импульсов генерации и достаточно мощных и коротких импульсов накачки в кристалле Cr:Forsterite [5].

Целью работы было исследование фемтосекундной генерации в лазере с активной средой Cr:Forsterite с синхронной накачкой фемтосекундным иттербиевым лазером на длине волны 1030 нм. В результате работы охарактеризованы энергетические, спектральные и временные параметры излучения в различных конфигурациях резонатора, в частности, в случаях симметричного и асимметричного резонаторов (Рис.1). Компенсация материальной дисперсии и фазовой самомодуляции в кристалле осуществлялась с помощью призменного компрессора.

Синхронная накачка позволяет путём генерации разностной частоты в нелинейном кристалле LGS получить фемтосекундные импульсы в среднем ИК диапазоне вблизи длины волны 6 мкм на высокой частоте повторения без осуществления сложных схем синхронизации генераторов. Такой источник инжекции перспективен для создания мощных систем усиления чирпированных импульсов на основе халькогенидных кристаллов, легированных ионами железа, таких как Fe:CdSe и Fe:CdTe [6].

Рис. 1. Зависимость выходной мощности генератора Cr:Forsterite от приращения расстояния между сферическими зеркалами для симметричного (слева) и асимметричного (справа) резонатора.

Литература:

- A. A. Ivanov, A. A. Voronin, A. A. Lanin, D. A. Sidorov-Biryukov, A. B. Fedotov, and A. M. Zheltikov, “Pulse-width-tunable 07 W mode-locked Cr: forsterite laser,” Opt. Lett., vol. 39, no. 2, p. 205, Jan. 2014.

- V. V. Yakovlev, A. Ivanov, and V. Shcheslavskiy, “High-energy femtosecond Cr4+:forsterite oscillators and their applications in biomedical and material sciences,” Appl. Phys. B, vol. 74, no. S1, pp. s145–s152, Jun. 2002.

- L. V. Doronina-Amitonova et al., “Nonlinear-optical brain anatomy by harmonic-generation and coherent Raman microscopy on a compact femtosecond laser platform,” Appl. Phys. Lett., vol. 99, no. 23, p. 231109, Dec. 2011.

- S.-W. Chu, I.-H. Chen, T.-M. Liu, P. C. Chen, C.-K. Sun, and B.-L. Lin, “Multimodal nonlinear spectral microscopy based on a femtosecond Cr:forsterite laser,” Opt. Lett., vol. 26, no. 23, p. 1909, Dec. 2001.

- Н. В. Диденко et al., “Титан-сапфировый лазерный генератор, синхронизованный по частоте следования импульсов с лазером накачки за счет нелинейного взаимодействия импульсов накачки и генерации в кристалле активной среды,” 2017.

- A. Pushkin and F. Potemkin, “High-gain broadband laser amplification of mid-IR pulses in Fe:CdSe crystal at 5 μm with millijoule output energy and multigigawatt peak power,” Opt. Lett., vol. 47, no. 22, p. 5762, Nov. 2022