Исследование влияния фазовой самомодуляции при распространении фемтосекудного лазерного излучения ближнего ИК диапазона в аргоне и диоксиде углерода.

Лобушкин Е.А.1, Лунёв М.М.2, Румянцев Б.В.3

1студент, 2студент, 3аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: lobushkin.ea20@physics.msu.ru

В настоящее время получение ультракоротких (1-10 фс) лазерных импульсов мультигигаваттного уровня мощности является перспективной областью исследований, открывающей возможности для проведения широкополосной время-разрешенной спектроскопии и генерации излучения аттосекундной длительности в ультрафиолетовом и рентгеновском диапазонах [1]. Прямая лазерная генерация излучения с длительностью на уровне 1-10 фс, соответствующей 1-3 циклам поля в ближнем ИК диапазоне, может быть реализована для ограниченного числа активных сред [2], в то время как актуальность получения сверхкоротких импульсов в  широком диапазоне длин волн (в частности, в среднем ИК) играет особую роль в генерации когерентного рентгеновского излучения аттосекундной длительности. Универсальным относительно длины волны способом компрессии лазерного излучения является нелинейно-оптическое уширение спектра в газовых средах, позволяющих путём подбора газов и изменения их давления управлять нелинейными и дисперсионными свойствами среды, что после дополнительной компенсации возникающего чирпа позволяет добиться сокращения длительности излучения. В частности, указанный метод позволил добиться компрессии излучения среднего ИК диапазона (4.5 мкм) в газовой среде до длительности 50 фс, что соответствует 3.3 циклам поля [3].

Для подбора оптимальных экспериментальных параметров схемы нелинейного уширения спектра излучения, таких как тип и давление газа, длина среды, острота фокусировки, до этапа реализации экспериментальной схемы целесообразно провести компьютерное моделирование процесса уширения. В связи с этим, в рамках данной работы реализована компьютерная модель, позволяющая по известным входным параметрам лазерного излучения и газовой среды рассчитывать спектрально-временную форму импульса, претерпевшего фазовую самомодуляцию в результате прохождения газовой среды. Модель основана на программном пакете PyNLO [4], который реализует численный расчет процесса распространения лазерного импульса в нелинейной среде на основе нелинейного уравнения Шредингера:

|  | (1) |
| --- | --- |

где A – напряженность электрического поля, α – коэффициент затухания, βn – коэффициенты дисперсии, γ – коэффициент нелинейности, ω0 – центральная частота импульса, fr – весовой коэффициент Рамановского рассеяния, hR – функция импульсного отклика, характеризующая задержанный Рамановский отклик среды.

Для верификации модели и определения границ её применимости, результаты расчёта были приведены в сравнение с экспериментальными результатами по уширению спектра фемтосекундного лазерного излучения системы на кристалле Cr:Forsterite (длина волны 1.24 мкм, энергия импульса 3.5 мДж, длительность импульса 100 фс по уровню FWHM) в атомарном и молекулярном газах – аргоне (Ar) и диоксиде углерода (CO2) – на трассе длиной 1 м. Использование данных газов позволило верифицировать результаты модели как с точки зрения описания мгновенного электронного отклика в атомарном газе Ar, так и с точки зрения описания задержанного Рамановского молекулярного отклика в CO2. Часть результатов проведенного моделирования представлена на рисунках 1 и 2.

| Рис.1. Экспериментальный и модельный спектры для CO2 (давление газа 2 атмосферы, энергия импульса 0.7 мДж). | Рис.2. Экспериментальный и модельный спектры для Ar (давление газа 2 атмосферы, энергия импульса 0.8 мДж). |
| --- | --- |

Как свидетельствует Рис.1, модель даёт корректное описание уширения в длинноволновой области спектра для молекулярного СО2, однако рассчитанный спектр имеет расхождение с экспериментальным в коротковолновой области, что может быть связано с определяющим влиянием плазмы, генерируемой в среде при прохождении излучения. Для атомарного Ar, как показывает Рис.2, модель хорошо описывает изменение спектра излучения. Сравнение графиков на Рис.1 и Рис.2 показывает, что при одинаковых параметрах взаимодействия (давление и энергия) для обоих газов уширение больше для СО2, что связано с проявлением задержанной Рамановской нелинейности.

Таким образом, можно утверждать, что эффект ФСМ, определяемый быстрым Керровским и задержанным Рамановским откликом, которые описываются НУШ, был учтен корректно. Полученная модель позволяет оценивать нелинейно-оптическое изменение спектра в случаях, когда относительным вкладом в уширение спектра, связанным с влиянием плазмы, можно пренебречь в сравнении с прочими эффектами, реализующимися при распространении в газовой среде.

Литература:

[1]	F. Calegari, G. Sansone, S. Stagira, C. Vozzi, and M. Nisoli, ‘Advances in attosecond science’, J. Phys. B At. Mol. Opt. Phys., vol. 49, no. 6, p. 062001, Mar. 2016

[2]	D. H. Sutter et al., ‘Sub-6-fs pulses from a SESAM-assisted Kerr-lens modelocked Ti:sapphire laser: at the frontiers of ultrashort pulse generation’:, Appl. Phys. B, vol. 70, no. S1, pp. S5–S12, Jun. 2000

[3]	E. Migal, A. Pushkin, N. Minaev, B. Bravy, and F. Potemkin, ‘Control of spectral shift, broadening, and pulse compression during mid-IR self-guiding in high-pressure gases and their mixtures’, Opt. Lett., vol. 47, no. 4, p. 985, Feb. 2022

[4]	J. Hult, ‘A Fourth-Order Runge–Kutta in the Interaction Picture Method for Simulating Supercontinuum Generation in Optical Fibers’, J. Light. Technol., vol. 25, no. 12, pp. 3770–3775, Dec. 2007