Наблюдение ускоренных электронов от плотной плазмы при релятивистской интенсивности лазерного импульса

Таусенев А.А.1,2, Щеглов П.А.2, Чащин М.В.2, Назаров М.М.2

студент

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

2Национальный исследовательский центр “Курчатовский Институт”, Москва, Россия

E-mail: tausenev.aa19@physics.msu.ru

При облучении медной фольги интенсивным лазерным импульсом образуется не только жёсткое рентгеновское излучение, но и оптические гармоники и пучки ускоренных частиц [1]. Источник спектрально ярких рентгеновских импульсов востребован для исследования динамики вещества с ангстермным разрешением пространства. Этот же источник создаёт фемтосекундный пакет электронов, энергии которых больше 1 МэВ. Синхронизованный источник рентгена и ускоренных частиц — это перспективный  инструмент для исследований нестационарных состояний вещества. На мульти-тераваттном лазерном комплексе в НИЦ «Курчатовский институт» была проведена серия экспериментов, в ходе которой исследовались спектры энергий электронов, а также зависимости рентгеновского излучения (РИ) и второй оптической гармоники от энергии и длительности лазерного импульса.

Цели данной работы - найти условия и геометрию оптимальные для ускорения электронов от тонкой фольги при интенсивностях 1016-1018 Вт/см2, определить энергии (скорости) электронов, сопоставить сигнал от электронов с оптическими гармониками и рентгеном.

В качестве мишени, на поверхности которой генерировалась плазма, была взята регулярно обновляемая медная лента с различной толщиной (10, 20, 50 и 100 мкм). Сфокусированный лазерный пучок падал на неё в вакууме под углом в 20○.

Электроны генерировались в результате бесстолконовительных процессов нагрева плазмы [2] и ускорялись полем лазерного импульса. Изучался спектр энергий двух «типов» электронов: в направлении «на пропускание» и «на отражение». Измерение энергетического спектра происходило по отклонению электронов в магнитном поле и наблюдалось по распределению свечения сцинциляторного экрана (рис. 1а). Измеряемое отклонение на угол α вызывалось силой Лоренца и связывалось с полной энергией E электронов (и со скоростью) по адаптированной  формуле , где B - величина магнитной индукции, me - масса электрона, E0 - энергия покоя электрона, zm - расстояние от магнитов до сцинтиллятора и qe - заряд электрона.

Рис. 1. а) – фотография сцинтилляционного экрана «на пропускание», синие круги – отверстия «на вход», жёлтый пунктир – контуры магнитов с величиной поля 110 мТл; б) - графики зависимостей энергии вторичных излучений от энергии лазерного импульса.

С увеличением энергии лазерного импульса росло количество электронов и их температура, то есть рос сигнал от электронов (рис. 1б). Также росли сигналы от РИ и второй гармоники, зависимость близка к линейной, без насыщения. Величины сигналов были нормированы на максимальное значение. Выход электронов коррелирует с выходом вторичных типов излучений, т.е. они являются результатом одного процесса. При этом в направлении отражения наблюдался существенно более колимированный и яркий пучок частиц.

Предварительный расчёт и тщательный подбор величины поля магнитов и их размеров позволил определить, что пакет электронов ускоряется с широким диапазоном энергий от 1 до 7.5 МэВ. Минимальная расходимость пучка составила 30 миллирадиан. На основании полученных данных можно говорить о возможности проведения различных исследований с помощью таких электронов и РИ с малым временным разрешением, а также с помощью видимого спектра. Однако количество данных не позволяет говорить о точных зависимостях величин сигналов.

Работа выполняется при финансовой поддержке гранта РФФИ № 20-21-00140 .

Литература

- Бурдонов К.Ф. Экспериментальное исследование ускорения электронов и протонов в лазерных полях с интенсивностью до 3×1020 Вт/см2.: дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.04.21. - Институт прикладной физики РАН, Нижний Новгород, 2016 - 134 с.

- Седов М.В. Моделирование характеристического рентгеновского излучения фемтосекундной лазерной плазмы.: дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.04.21. - СПбГУ, Санкт-Петербург, 2019 - 304 с.