Регистрация сигнала двумерной инфракрасной Фурье-спектроскопии в видимой области спектра для исследования колебательных мод органических комплексов

Г.Д. Иванов 1, a, Е.А. Степанов2,  Д.А. Шевченко3, А.Б. Федотов4

1,3студент, 2научный сотрудник, 4доцент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, физический факультет, кафедра общей физики и волновых процессов, Москва, Россия

E-mail: aivanov.gd19@physics.msu.ru

Двумерная инфракрасная Фурье-спектроскопия (2D-FTIR) – современная методика нелинейной спектроскопии, в основе которой лежит процесс четырехволнового смешения с участием широкополосного излучения в инфракрасном диапазоне. Она сформировалась как гибрид двух более традиционных методов: классической ИК Фурье-спектроскопии и спектроскопии накачки-зондирования (pump-probe) –  и  была впервые предложена в работе [1]. 2D-FTIR спектроскопия активно используется для исследования колебательных возбуждений как в отдельных органических молекулах, так и в  более сложных биологических комплексах, таких как белки, ДНК и липиды. При этом методика позволяет полностью охарактеризовать кубическую нелинейность исследуемого образца, а также извлечь информацию об эволюции его спектра на фемтосекундных масштабах, что активно используется в кинетике и химической физике [2, 3].

В данной работе представлено сравнение двух возможных реализаций двумерного спектрометра, в которых полезный сигнал регистрируется в различных частотных диапазонах: инфракрасном и видимом. Сравнение основывается на анализе результатов измерений двумерных спектров молекул октакарбонила дикобальта Co2(CO)8 в диапазоне 2000 – 2080 см-1.

В эксперименте используются фемтосекундные импульсы в среднем инфракрасном диапазоне, которые одновременно обеспечивают широкополосное воздействие на образец и высокое временное разрешение. Двумерный спектрометр выполнен по одной из наиболее распространенных схем, в основе которой лежит применение интерферометра Майкельсона, а взаимодействие импульсов с образцом происходит в геометрии пучков по типу накачка-зондирование [4]. Подробное описание лазерной системы и экспериментальной установки представлено в ранее опубликованной работе [5]. В ходе эксперимента полезный сигнал раскладывается в спектр монохроматором, после чего его регистрация возможна в двух режимах: либо напрямую в ИК области, либо в видимом диапазоне после нелинейно-оптического преобразования частоты в процессе генерации суммарной частоты с опорным чирпированным импульсом.

Прямое детектирование сигнала в ИК области осуществляется с помощью одноэлементного MCT-диода, охлаждаемого жидким азотом, который устанавливается на выходе монохроматора и измеряет интенсивность выбранной спектральной компоненты сигнала [5]. В таком режиме цикл измерений проводится для каждой спектральной компоненты сигнала по отдельности, в результате чего на получение двумерного спектра размером 100x100 точек со спектральным разрешением порядка одного обратного сантиметра затрачивается около 10 минут.

Нелинейно-оптический перенос исследуемого сигнала в видимую область спектра – апконверсия (от англ. “up-conversion”) – позволяет применить килогерцовую линейную CCD-камеру для регистрации спектра сразу во всем интересующем нас диапазоне частот. Апконверсия реализуется путем смешения полезного сигнала в среднем ИК (около 5 мкм) с пикосекундным чирпированным импульсом ближнего ИК диапазона (808 нм) в кристалле LiIO3. В результате спектр линий поглощения октакарбонила дикобальта в диапазоне 2000-2080 см-1 переносится в область 691,5 – 695,5 нм с эффективностью преобразования около 11% по числу фотонов.

В работе продемонстрировано, что регистрация полезного сигнала в видимом диапазоне позволяет на два порядка снизить время измерения одного двумерного спектра, что открывает возможность исследования фемтосекундной динамики химических  и биологических процессов в образце. Однако CCD-камера проигрывает охлаждаемому до криотемператур диоду в отношении сигнал/шум в 5 раз. Тем не менее, в общей картине данных этот недостаток компенсируется малым размером пикселя камеры (14 мкм), который обеспечивает существенное повышение плотности точек в измеренном спектре, а также создает запас спектрального разрешения.

Рис.1.  (a) Спектр инфракрасного импульса после прохождения через образец, измеренный в ИК диапазоне (синяя кривая) и после апконверсии (зелёная кривая); (b) Нелинейный спектр октакарбонлдикобальта на длине волны детектирования 4942 нм и соответствующий ему сигнал (c), детектируемый MCT-диодом (синие кривые) и одним элементом килогерцовой кремниевой линейной матрицы (зелёные кривые).

Литература

[1]. Peter Hamm, Manho Lim, and Robin M. Hochstrasser, «Structure of the amide I band of peptides measured by femtosecond nonlinear-infrared spectroscopy», The Journal of Physical Chemistry B, 102(31):6123–6138 (1998).

[2]. Peter Hamm and Martin Zanni, «Concepts and Methods of 2D Infrared Spectroscopy», Cambridge University Press (2011).

[3]. Minhaeng Cho, «Two-dimensional optical spectroscopy», CRC Press (2009).

[4]. J. Helbing, P. Hamm, “Compact implementation of Fourier transform two-dimensional IR spectroscopy without phase ambiguity”, Journal of the Optical Society of America B 28(1), 171-178 (2011).

[5]. Е.А. Степанов, А.Н. Жданов, И.В. Савицкий, П.Б. Глек, А.А. Ланин, А.Б. Федотов, А. М. Желтиков, «Широкополосная двумерная спектрохронография с использованием сверхкоротких импульсов среднего инфракрасного диапазона», Квантовая электроника, 52(3):227–232 (2022).