Оптическая бистабильность в системе широкоапертурного полупроводникового лазера

Ярунова Е.А.1, 2, Кренц А.А. 1, 2, Молевич Н.Е. 1, 2

аспирант, научный сотрудник, научный сотрудник

1Самарский университет, Самара, Россия

2СФ ФИАН, Самара, Россия 
E–mail: liza.yarunova@mail.ru

Динамика поверхностно-излучающего лазера с вертикальным резонатором подвержена модуляционной неустойчивости, которая приводят к нерегулярной динамике в поперечном профиле луча. Особый интерес представляет случай, когда в такое устройство добавляется внешнее оптическое излучение, что приводит к тому, что однородное стационарное решение принимает неявный вид и имеет S-образную форму. Варьируя интенсивность внешнего оптического излучения, можно менять стационарное значение системы и получать различную выходную динамику. На форму S-кривой влияет фактор Генри  – параметр, который необходимо учитывать для полупроводниковых сред.

Поверхностно излучающий лазер с вертикальным резонатором описывается системой, которая подробно представлена в работе [1]:

С учетом внешнего оптического излучения однородное стационарное решение принимает вид:

Рис. 1. а) , б) в), г)

При определенных значениях стационарная кривая становится бистабильной. На рисунке черным цветом показана S-кривая. Синие и красные линии показывают зависимость решения уравнения  при медленном росте  и убывании, соответственно. Установлено, что ход кривой для описанных случаев разный, что может свидетельствовать о нетривиальной динамике. С ростом параметра  область бистабильности увеличивается. Работа частично поддержана Министерством образования и науки (проекты FSSS-2023-0009, 0023-2019-0003).

Литература

- Ahmed W.W., et al. Stabilization of flat-mirror vertical-external-cavity surface-emitting lasers by spatiotemporal modulation of the pump profile // Physical Review A. 2015. V. 92 (4). P. 043829-1-043829-8.