Исследование нелинейно-оптического уширения спектра фемтосекундного лазерного излучения ближнего ИК диапазона в атомарных и молекулярных газах.

Лунёв М.М.1, Лобушкин Е.А2. Румянцев Б.В.3

1студент, 2студент,3аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: lunev.mm20@physics.msu.ru

Получение сверхкоротких (на уровне 1-10 фс) лазерных импульсов  мультигигаваттного уровня мощности представляет интерес для исследования быстропротекающих лазерно-индуцированных процессов в веществе [1], генерации когерентного ультрафиолетового и рентгеновского излучения [2], а также получения аттосекундных импульсов [3]. Генерация подобного излучения длительностью в несколько циклов поля трудноосуществима [4] путём прямой лазерной генерации в силу ограниченности спектра усиления активных сред. Так, наиболее распространенные коммерчески доступные лазерные системы на кристалле Ti:Sapphire генерируют излучение в ближнем ИК диапазоне с длительностью вплоть до нескольких десятков фемтосекунд. Дальнейшее сокращение длительности импульсов возможно путём нелинейно-оптического уширения спектра излучения в веществе с последующей компенсацией возникающего чирпа. Подобный подход использовался, в частности, для сокращения длительности излучения Ti:Sapphire лазера до 8 фс [5], что соответствует 2.5 циклам поля. Нелинейно-оптическое уширение спектра осуществимо при распространении излучения в твёрдых телах, жидкостях и газах. При этом наиболее экспериментально удобными средами являются газы, поскольку они позволяют производить тонкую подстройку нелинейности и показателя преломления за счёт изменения давления, а также свободны от эффекта возникновения остаточных модификаций вследствие плазмообразования.

В рамках данной работы проведено исследование процесса нелинейно-оптического уширения спектра излучения лазерной системы на кристалле Cr:Forsterite (длина волны 1.24 мкм, длительность импульса 100 фс (FWHM), энергия 3.5 мДж) в газообразном атомарном аргоне (Ar) и молекулярной двуокиси углерода (СО2) на трассе 1 м. Практический интерес исследования процесса уширения спектра в данных газах обусловлен тем, что в атомарных и молекулярных газах доминируют различные механизмы фазовой самомодуляции (ФСМ) — так,  в случае атомарных газов нелинейное самовоздействие определяется мгновенным откликом оптического электрона на приложенное поле, в то время как в молекулярных газах превалирующую роль играет задержанный (Рамановский) нелинейный отклик молекулярной системы.

В ходе исследований получены зависимости ширины спектра и центральной длины волны излучения, претерпевшего процесс ФСМ в Ar и CO2, представленные на Рис.1.

Рис.1. График зависимости центральной длины волны (А) и ширины спектра (Б) излучения после прохождения газовой среды от давления газа.

Как свидетельствует график на Рис.1А), смещение спектра в атомарном Ar  при увеличении давления происходит в коротковолновую сторону, в то время как в молекулярном CO2 - в длинноволновую, что объясняется преобладанием задержанного Рамановского отклика в CO2 и влиянием генерируемой плазмы в Ar [6], [7]. Наличие задержанного Рамановского отклика в СО2 также приводит к более эффективному уширению спектра по сравнению с Ar, что подтверждается графиком зависимости ширины спектра от давления газов на Рис.1Б). Достигнутое уширение спектра в 8 раз в CO2 и в 3 раза в Ar после компенсации чирпа позволяет получить спектрально-ограниченный импульс длительностью 12.5 фс в CO2 и 30 фс в Ar (FWHM), что отвечает длительности в 3.3 и 7.3 цикла поля, соответственно.

Проведенные исследования демонстрируют проявление принципиально различных механизмов нелинейно-оптического уширения спектра фемтосекундного лазерного излучения в атомарном газе Ar и молекулярном CO2, обусловленных мгновенным электронным и задержанным молекулярным откликами соответственно. Реализованная схема нелинейно-оптического уширения позволяет получать короткие лазерные импульсы на длине волны 1.24 мкм, недоступные для прямой лазерной генерации в фемтосекундных системах на кристалле  Cr:Forsterite, длительность которых может составлять вплоть до 3-х циклов поля, что представляет особый интерес в быстроразвивающейся области генерации когерентного излучения ультрафиолетового и рентгеновского диапазонов и получения излучения аттосекундной длительности.

Литература

[1]	A. J. Lind et al., ‘Mid-Infrared Frequency Comb Generation and Spectroscopy with Few-Cycle Pulses and χ ( 2 ) Nonlinear Optics’, Phys. Rev. Lett., vol. 124, no. 13, p. 133904, Apr. 2020.

[2]	E. Seres, J. Seres, F. Krausz, and C. Spielmann, ‘Generation of Coherent Soft-X-Ray Radiation Extending Far Beyond the Titanium L Edge’, Phys. Rev. Lett., vol. 92, no. 16, p. 163002, Apr. 2004.

[3]	F. Ferrari et al., ‘High-energy isolated attosecond pulses generated by above-saturation few-cycle fields’, Nat. Photonics, vol. 4, no. 12, pp. 875–879, Dec. 2010.

[4]	D. H. Sutter et al., ‘Sub-6-fs pulses from a SESAM-assisted Kerr-lens modelocked Ti:sapphire laser: at the frontiers of ultrashort pulse generation’:, Appl. Phys. B, vol. 70, no. S1, pp. S5–S12, Jun. 2000.

[5]	P. Rueda, F. Videla, T. Witting, G. A. Torchia, and F. J. Furch, ‘8 fs laser pulses from a compact gas-filled multi-pass cell’, Opt. Express, vol. 29, no. 17, p. 27004, Aug. 2021.

[6]	E. Migal, A. Pushkin, N. Minaev, B. Bravy, and F. Potemkin, ‘Control of spectral shift, broadening, and pulse compression during mid-IR self-guiding in high-pressure gases and their mixtures’, Opt. Lett., vol. 47, no. 4, p. 985, Feb. 2022.

[7]	O. Kwon et al., ‘Raman effect in the spectral broadening of ultrashort laser pulses in saturated versus unsaturated hydrocarbon molecules’, Opt. Express, vol. 28, no. 2, p. 980, Jan. 2020.