Исследование параметров плазмы импульсного искрового разряда методами цифровой голографической интерферометрии

Кожевникова А.М., Алексеенко И.В.

Младший научный сотрудник, заведующий лабораторией (к.ф.-м.н.)

Балтийский федеральный университет имени И.Канта, образовательно-научный кластер «Институт высоких технологий», Калининград, Россия

E-mail: Amkozhevnikova1@kantiana.ru , Ialekseenko@kantiana.ru

В работе представлен метод стробоскопической голографической интерферометрии для исследования параметров плазмы искрового разряда, генерируемой в импульсном режиме при атмосферном давлении. Описываемая работа является частью проекта по исследованию параметров низкотемпературной плазмы, инициируемой в газовой среде, которая может использоваться для медицинских приложений, например, для лечения кожных заболеваний и дерматитов [4, 7]. Предлагается в качестве основного параметра плазмы рассматривать концентрацию электронов. Известно, что изменение концентрации электронов в плазме меняет ее показатель преломления, а использование методов цифровой голографической интерферометрии позволяет проводить оценку концентрации электронов в плазме через соотношение показателя преломления среды с разностью фаз зарегистрированных электромагнитных волн:

,

где λ – длина волны излучения лазера;  – показатель преломления наблюдаемой среды в ее начальном состоянии;  – конечное распределение показателя преломления.

Связь же разности фаз с концентрацией электронов в плазме, как показано в [5], будет иметь вид:

,

где l – длина пути света в исследуемой среде.

Плазма искрового разряда была выбрана для отработки методики эксперимента, поскольку ее легко можно получить в нормальных условиях с ожидаемо большей электронной концентрацией, чем в плазменной струе.

Методы голографической интерферометрии хорошо известны и применяются для исследования прозрачных (фазовых) объектов, в том числе плазмы [1, 3, 5]. Однако, большинство результатов по исследованию плазмы продемонстрированы как результаты работы методами аналоговой голографии, в то время как цифровые методы регистрации изображений и современные возможности синхронизации быстропротекающих импульсных процессов могут позволить получить больше информации о такого рода объектах. Основной целью исследования было определение концентрации электронов в плазменном канале в различные моменты времени от начала искрового пробоя до его завершения. Во многом, результативность работы зависит от точности синхронизации процессов, поэтому для этих целей была разработана программно-аппаратная схема автоматизации эксперимента, которая позволила провести сканирование всего разряда по мере его развития.

На рисунке 1 продемонстрированы результаты регистрации искрового разряда методами цифровой голографической интерферометрии, а также представлены значения разности фаз вдоль выделенных на рисунке 1а координат. На графиках видно, что фазовый контраст увеличивается при приближении к электроду, что соответствует увеличению электронной концентрации вблизи электродов [2, 6].

Рисунок 1. Результаты эксперимента по регистрации искрового разряда; а – интерференционная картина разности фаз со скомпенсированными тепловыми эффектами в поле наблюдения; б – графическое представление разности фаз в вдоль оси Х в значениях (x,y) = ( 0:1020 , 550) и (x,y) = ( 0:1020 , 750).

Используемая в работе методика регистрации плазмы позволит в дальнейшем провести оценку параметров низкотемпературно плазмы, инициируемой в потоке газа.

Работа выполнена при поддержке проекта государственного задания Минобрнауки РФ №FZWM-2020-0003 «Исследование новых материалов и методов плазмо- и фототерапии онкологических заболеваний, дерматитов и септических осложнений» 2020-2023 гг.

Литература

- Вовченко Е. Д., Кузнецов А. П., Савелов А. С. Лазерные методы диагностики плазмы //М.: МИФИ. – 2008. – Т. 1. – С. 3.

- Жданов, С. К., Курнаев, В. А., Романовский, М. К., & Цветков, И. В. (2000). Основы физических процессов в плазме и плазменных установках //М.: МИФИ. – 2000. – Т. 184.

- Зайдель, А. Н. (1986). Применение голографической интерферометрии для диагностики плазмы. Успехи физических наук, 149(5), 105-138.

- Ivankov A. S. et al. Investigation of Nonthermal Plasma Jet Excitation Mode and Optical Assessment of Its Electron Concentration //Applied Sciences. – 2021. – Т. 11. – №. 19. – С. 9203.

- Ostrovskaya G. V., Ostrovsky Y. I. IV Holographic Methods of Plasma Diagnostics //Progress in optics. – Elsevier, 1985. – Т. 22. – С. 197-270.

- Samusenko A. V., Stishkov Y. K. Электрофизические процессы в газах при воздейстии сильных электрических полей. – 2012.

- Weltmann K. D. et al. Atmospheric-pressure plasma sources: Prospective tools for plasma medicine //Pure and Applied Chemistry. – 2010. – Т. 82. – №. 6. – С. 1223-1237.