Разработка автоматической системы подстройки положения оси лазерного излучения для воздушного канала связи

Назарова К.С.1

1студент

Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого, ИЭиТ, Санкт-Петербург, Россия
E–mail: knazarova0@ya.ru

В настоящее время разработано много конструкций подстройки положения оси лазерного излучения на основе измерения максимальной мощности, регистрируемой с использованием фотоприемного модуля [1, 2]. В этих конструкциях принцип подстройки основан на перемещение лазера или фотоприемника, или зеркал, или линзы. Это в ряде случаев создает сложности при автоматической подстройке системы, особенно при сильном морозе. Поэтому нами разработана принципиально новая конструкция, в которой этот недостаток устранен. На рис. 1 представлена разработанная нами конструкция воздушного оптического канала связи с новым модулем автоподстройки.

На рис. 2 представлена разработанная нами конструкция одна из частей автоматической системы подстройки положения оси лазерного излучения 3 для предложенного воздушного оптического канала связи.

Структурная схема воздушного оптического канала связи: 1 – сервер, 2 – лазерный передающий модуль с электрооптическим модулятором, 3 – автоматическая система подстройки положения оси лазерного излучения, 4 – лазерное излучения, 5 – многофункциональный блок питания, 6 – фотоприемный модуль, 7 – блок питания фотоприемника, 8 – АЦП, 9 –устройство обработки информации, 10 – измеритель тока, 11 – устройство обработки и передачи данных, 12 –радиоприемное устройство, 13 - устройство обработки информации  и управления, 14 – воздушное пространство

Структурная схема части автоматической системы подстройки положения оси лазерного излучения по координате Х в плоскости перпендикулярной оZ: 1 – кварцевая пластина, 2 – лазерное излучение, 3 – медная пластина

Для изменения положения оси лазерного излучения в плоскости оY часть конструкции оптической системы будет аналогичная, только пластины будут ориентированы к плоскости падения лазерного излучения по оси oZ под другим углом.

На основании представленной конструкции оптической системы (рис. 2) был выполнен расчет для определения смещения оси излучения в плоскости оХ.

Δlx = l1- l2                                                                        (1)

(2)

В качестве примера на рис. 3 и 4 представлены результаты исследования работы разработанной оптической системы.

Сравнение зависимостей Δl  от d (1 – n0лин, 2 – n0кв)

Установлены преимущества по увеличению диапазона смещения положения оси лазерного излучения от выбора типа кварцевого стекла.

Расчет изменения смещения оси лазерного излучения от угла наклона пластинок для различных показателей преломления кварца

Полученные предварительные результаты показывают возможность использования разработанной нами автоматической системы на фотоприемнике в диапазоне ± 12 мм в воздушном оптическом канале связи, что больше на 4 мм по сравнению с аналогичными типами разработок [1, 2]. Установленные зависимости для Δl позволяют выбрать параметры оптических компонент и положение их размещения, а также диапазон управляемых напряжений с учетом требований к массогабаритным характеристикам ВОКС.

Литература

- Авиев, А.А. Двухкоординатная оптико-электронная система для определения положения кольцевого лазера / А.А. Авиев // Радиооптика. – 2016. - № 2. – С. 11–25.

- Козлова, Т.И. Метод корректировки положения пучка лазерног излучения / Т.И. Козлова, М.И. Коновальцев, Р.С. Лебедев, О.Л.  [Течко // Фотон – экспрес. – 2021. - № 6. – С. 201-205.

- Popovskiy, N.I. Development to high-rate fiber optic communication line with code division multiplexing / N.I. Popovskiy, V.V. Davydov, I.M. Gureeva // ACM International: Conference Proceeding Series. -  2021. - P. 527–531.