ФОРМИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПРОФИЛЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ЛАЗЕРНЫХ ПУЧКОВ ЗУБЧАТЫМИ АПОДИЗИРУЮЩИМИ ДИАФРАГМАМИ

Устинов И.М. 1,2, Зималин Б.Г.1, Мурылев В.В. 1

1 РФЯЦ-ВНИИЭФ, Институт лазерно-физических исследований, г. Саров, Россия

2 Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Саров

e-mail: oefimova@otd13.vniief.ru

Проведены расчетные исследования формирования пространственного профиля интенсивности лазерных пучков с применением зубчатых аподизирующих диафрагм [1]. Рассмотрено формирование пучков диафрагмами квадратной и прямоугольной формы с различными типами зубчатой структуры. Показана возможность формирования аподизированных пучков с коэффициентом заполнения до 87% и отношением пиковой плотности энергии к средней (1%. Исследовано сохранение пространственной структуры сформированных пучков при их распространении от плоскости перестроения изображения зубчатой диафрагмы. Показана возможность применения зубчатых диафрагм прямоугольной формы в системе апертурного деления лазерного пучка с перспективой реализации в лазерных установках пикосекундной длительности импульсов [2].

Список литературы:

- J.M. Auerbach, V.M. Karpenko. Serrated-aperture apodizers for high-energy laser systems. Applied Optics, v.33, No.15, pp.3179-3183 (1994).

- Di Nicola J.M., Yang S.T., Boley C.D. [et al]. “The Commissioning of the Advanced Radiographic Capability Laser System: Experimental and Modeling Results at the Main Laser Output”. High Power Lasers for Fusion Research III, edited by Abdul A. S. Awwal, Monya A. Lane, Proc. of SPIE Vol. 9345, 93450I · © 2015 SPIE.