Изучение переходных процессов в электрической цепи для генерации продольно-поперечного разряда в высокоскоростных газовых потоках

Абушаев Т.Р.1, Корнев К.Н.2

1студент, 2аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: t_abushaev@mail.ru, singuliarnost@yandex.ru

В настоящее время активно разрабатываются новые способы повышения эффективности работы прямоточных двигателей со сверхзвуковой скоростью потока в камере сгорания без применения застойных зон. Одним из таких способов является, например, применение электрических разрядов [1]. Предлагается использовать для воспламенения углеводородных топлив и стабилизации их горения пульсирующий продольно-поперечный дуговой разряд постоянного тока, создаваемый в высокоскоростных многокомпонентных химически активных газовых потоках [2,3].

Лабораторная установка для изучения продольно-поперечного разряда состоит из вакуумной камеры, ресиверов высокого давления воздуха и пропана, воздуховода с присоединенным к нему профилированным соплом Лаваля для создания высокоскоростного потока, прямоугольного аэродинамического канала, электрической цепи с высоковольтным источником постоянного напряжения для создания газоразрядной плазмы, системы синхронизации и комплекса диагностической аппаратуры. В условиях экспериментов [2,3] разрядный ток регулировался при помощи балластного сопротивления в пределах от 5 до 16 А. Полученные ранее осциллограммы тока и напряжения на разряде (например, в [2]) выявили необходимость проведения анализа переходных процессов в электрической цепи для генерации продольно-поперечного разряда, чему и посвящена данная работа.

Переходные процессы были проанализированы с помощью бесплатного open-source симулятора электрических цепей с графическим интерфейсом QUCS [4]. Проведено сравнение полученных в расчете кривых разрядного тока и напряжения в диапазоне времени 0÷10 мс (несколько периодов разряда) с экспериментальными данными. Полученные результаты подтверждают правильность построенной модели и объясняют основные особенности осциллограмм продольно-поперечного разряда.

Исследование выполнено за счет гранта РНФ № 23-22-00233. Корнев К.Н. является стипендиатом Фонда развития теоретической физики и математики «БАЗИС» и благодарит его за финансовую поддержку.

Литература

- Черный Г.Г. Течения газа с большой сверхзвуковой скоростью. М.: Физматлит, 1959.

- Шибков В.М., Шибкова Л.В., Логунов А.А. / Физика плазмы. 2018. Т. 44. № 8. С. 661.

- Шибкова Л.В., Шибков В.М., Логунов А.А., Долбня Д.С., Корнев К.Н. / Теплофизика высоких температур. 2020. Т.58, № 6. С. 836.

- https://sourceforge.net/projects/qucs/