Комбинация дисперсионной и диссипативной связей в оптомеханических системах.

А.В. Карпенко

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: alkarpenko_1999@mail.ru

Свет переносит импульс, что порождает силы радиационного давления. Эти силы позволяют нам получать разнообразные взаимодействия оптических и механических мод, которые часто используются в современных физических экспериментах и высокоточных детекторах. Область физики, которая изучает такого рода взаимодействия называется оптомеханикой [1].

Оптомеханика позволяет изучать квантовые свойства света и материи, в том числе охлаждение макроскопических осцилляторов до их квантового основного состояния [2], оптомеханическое сжатие квантовых флуктуаций света [3], квантовую запутанность между оптическими и механическими степенями свободы [4], а также между пространственно разделенными механическими осцилляторами [5]. Учет оптомеханических эффектов играет ключевую роль в прецизионных измерениях в детекторах гравитационных волн [6], датчиках крутящего момента [7] и магнитометрах [8].

В оптомеханике обычно используют два вида оптомеханической связи: дисперсионную и диссипативную. Оптомеханическая связь, при которой смещение механического тела изменяет собственные частоты оптического резонатора, называется дисперсионной. В резонаторе Фабри-Перо роль такого тела может играет одно из торцевых зеркал. При диссипативной связи смещение механического тела изменяет ширину частотной полосы резонатора, то есть связь резонатора с внешним миром. В резонаторе Фабри-Перо такую связь можно реализовать если коэффициенты отражения и пропускания одного из зеркал сделать зависимыми от положения пробной массы.

Оптомеханические системы часто используются в качестве высокоточных детекторов малых сил, действующих на макроскопическое тело. Их чувствительность обычно ограничена стандартным квантовым пределом СКП [9], который можно рассматривать как результат действия принципа неопределенности Гейзенберга для координаты и импульса пробной массы. Существует несколько способов преодоления СКП, например, квантовое вариационное измерение [6], оптомеханическое измерение скорости [10] и измерения в оптомеханических системах, имеющих оптическую жесткость [11]. В работе будет рассмотрен случай преодоления СКП измерения силы в системе, которая сочетает в себе как дисперсионную, так и диссипативную оптомеханические связи. Физической причиной этого является оптическая жесткость, возникающая как результат сочетания  дисперсионной и диссипативной связей.

Так же будет продемонстрировано, что оптомеханические системы с комбинированной связью можно использовать для лазерного охлаждения гармонического осциллятора. Будет показано, что такие системы способны охладить осциллятор до уровня квантовых оптических шумов.

Литература

- M. Aspelmeyer, T. Kippenber and F. Marquardt, Rev. Mod. Phys. 86 1391–452 (2014).

- M. Bhattacharya and P. Meystre, Phys. Rev. Lett. 99, 073601 (2007).

- T. P. Purdy, P. L. Yu, R. W. Peterson, N. S. Kampel, and C. A. Regal, Phys. Rev. X 3, 031012 (2013).

- D. Vitali, S. Gigan, A. Ferreira, H. R. Böhm, P. Tombesi, A. Guerreiro, V. Vedral, A. Zeilinger, and M. Aspelmeyer, Phys. Rev. Lett. 98, 030405 (2007).

- M. J. Hartmann and M. B. Plenio, Phys. Rev. Lett. 101, 200503 (2008).

- H. J. Kimble, Y. Levin, A. B. Matsko, K. S. Thorne, and S. P. Vyatchanin, Phys. Rev. D 65, 022002 (2001).

- M. Wu, A. C. Hryciw, C. Healey, D. P. Lake, H. Jayakumar, M. R. Freeman, J. P. Davis, and P. E. Barclay, Phys. Rev. X  4, 021052 (2014).

- S. Forstner, S. Prams, J. Knittel, E. D. van Ooijen, J. D. Swaim, G. I. Harris, A. Szorkovszky,W. P. Bowen, and H. Rubinsztein-Dunlop, Phys. Rev. Lett.  118, 120801 (2012).

- V. B. Braginsky, Sov. Phys. JETP 26, 831 (1968).

- V. B. Braginsky, M. L. Gorodetsky, F. Y. Khalili, and K. S. Thorne, Phys. Rev. D 61, 044002 (2000).

- F. Ya. Khalili, Phys. Lett. A 288, 251 (2001).