Черенковские ускорители субтерагерцового диапазона с плазменно-диэлектрической электромагнитной системой

Ершов А.В.

студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: ershovalesha@yandex.ru

Работа посвящена проблеме повышения рабочей частоты плазменных черенковских усилителей на релятивистских электронных пучках. Существующие в настоящее время плазменные усилители действуют в СВЧ диапазоне [2]. Использование в плазменной электродинамической системе дополнительных диэлектрических вставок приводит к существенному обогащению спектра замедленных электромагнитных волн в области частот превышающих электронную ленгмюровскую частоту. Черенковское возбуждение этих волн (рис. 1) может позволить реализовать усилитель в более высокочастотной области (субтерагерцовый диапазон).

В работе исследованы дисперсионные зависимости, структуры полей плазменного волновода с диэлектрической вставкой. Получено дисперсионное уравнение для определения комплексных частот плазменно-диэлектрического волновода с тонким электронным пучком [1]. Рассчитаны коэффициенты усиления волн (рис. 2) и определены эффективности усилителей (КПД). Предложены схемы для экспериментальной реализации черенковских диэлектрических усилителей. Например, показано, что на частоте  рад/с мнимая часть волнового числа достигает примерно 0.1 , что позволяет при длине электродинамической системы всего в 30 см получить усиление по мощности в 400 раз. При этом, как показывают расчеты, эффективность усилителя достигает 10 – 15%.

Рис. 2 Зависимость коэффициента усилении от частоты в плазменно-диэлектрическом волноводе

Литература

- Кузелев М.В., Рухадзе А.А., Стрелков П.С. Плазменная релятивистская СВЧ электроника. М.: ЛЕНАНД, 2018

- Стрелков П.С. Экспериментальная плазменная релятивистская СВЧ электроника. УФН, 2019, т. 189(5), с. 494

# Text boxes

Рис. 1 Характерные дисперсионные кривые (чёрные) плазменно-диэлектрического волновода и линия черенковского резонанса (красная)