Ускорение процесса защищенного кодирования для маломощных вычислительных устройств путем модификации алгоритмов шифрования AES и Enigma

Рыжиков А.Р.

Аспирант, 2 год обучения

Ярославский государственный университет им. П.Г.Демидова, физический факультет, г.Ярославль, Россия

E–mail:  allesharr@gmail.com

Любое сообщение имеет собственные характеристики, в том числе защищенность передаваемых сообщений. Для увеличения уровня защищенности можно использовать кодирование при помощи алгоритмов, признанных недостаточно надежными для работы в качестве алгоритмов шифрования, но способными к защите передаваемой информации в короткий промежуток времени, не превышающий нескольких часов. Однако, так как при работе алгоритмов необходимо провести процедуру выделения памяти в блок, что требует времени, скорость работы таких алгоритмов не удовлетворяет современным требованиям[1]. Особенно остро проблема быстродействия алгоритмов кодирования проявляется при работе на маломощных вычислительных устройствах.

В ходе работы на основе алгоритмов AES и Enigma была разработана модификация, предназначенная для обеспечения более высокой скорости кодирования по сравнению с приведенными алгоритмами на маломощных вычислительных устройствах, например, BCM2711[2]. Дополнительным требованием являлось сохранение или увеличение криптостойкости алгоритма по сравнению с двумя приведенными.

Основой цикл работы разработанного алгоритма заключается в следующем:

- Вычисление матрицы замещений на основе измененного sha-конкатенирущего преобразования. Операция занимает много времени (более 15 секунд), но выполняется только один раз при запуске машины.

- Вычисление link-соединений на основе вращения конического ротора. При таком типе вычислений – ключевое значение (сам ротор) уничтожает внутри себя  такие состояния, при которых выполняется неравенство:  [3], где x – текущее выбранное значение символа из таблицы значений ANSI, N – cреднее арифметическое байт-суммы символов из таблицы ANSI, представленной по модулю длины рассматриваемого алфавита. Число 7 было выбрано, исходя из вычисления среднего значения энтропии для 200 известных языков и его математического округления.

Проведенное исследование показало, что разработанный алгоритм затрачивает существенно меньше времени при кодировании рандомизированной строки длиной 65535 символов формата UTF-8. Удалось добиться повышения скорости работы модифицированного алгоритма в среднем более чем на 25% по сравнению с алгоритмами AES и Enigma при различных тактовых частотах процессора.

Источники и литература

- Advances in Cryptology — CRYPTO 2015 – 35th Annual Cryptology  Conference, Santa Barbara, CA, USA, August 16-20, 2015, Proceedings,  Part 1.

- Спецификация SOC BCM2711 : [Электронный ресурс] // Структура построения системы на чипе BCM2711, 2023. URL: https://datasheets.raspberrypi.com/bcm2711/bcm2711-peripherals.pdf

- Шеннон,  К.Э.  Работы по  теории информации и кибернетике / К.Э. Шеннон – Москва, 1963. - 830 c.