Особенности широкополосной коммуникации на базе генераторов с грубой динамикой

Любченко Д.О.1, 2, Исаева О.Б. 1, 3

1сотрудник

Саратовский филиал Института радиотехники и электроники им. В.А.Котельникова РАН, лаборатория теоретической нелинейной динамики, Саратов, Россия 
2аспирант

Института радиотехники и электроники им. В.А.Котельникова РАН, отдел аспирантуры докторантуры и стажировки, Москва, Россия
3доцент, к.ф.-м.н.

Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, базовая кафедра динамических систем, Саратов, Россия
E–mail: dima4398lub@mail.ru

Начиная с работы С.П. Кузнецова[2], ведётся активная разработка генераторов с динамикой гиперболического типа, в результате которой были получены модельные системы физической, химической, биологической и другой природы с такой динамикой. Некоторые из этих моделей уже реализованы в виде радиофизических устройств[1,3]. Значительное преимущество таким генераторам дают свойства, присущие гиперболическому хаосу, такие как свойство грубости (структурной устойчивости ассоциирующегося с ним аттрактора) и спектр, схожий с широкополосным белым шумом. Представляется целесообразным использование подобных генераторов в некоторых приложениях динамического хаоса вместо негиперболических, например, для известного метода конфиденциальной и широкополосной коммуникации[4].

В работе предлагается методы, основанные на синхронизации идентичных генераторов грубой динамики, используемых в качестве передатчика и приемника. К сигналу передатчика подмешивается полезная информация, а детектирование сигнала приемником происходит в случае его устойчивой синхронизации (пусть и обобщенной) с  передаваемым сигналом. Таким образом, высокая скрытность передачи получается благодаря сложной грубой динамики несущего сигнала, а высокая помехоустойчивости сигнала в канале связи достигается за счёт широкополосности несущего сигнала. Однако для того, чтобы использовать такие генераторы на практике, передатчик и приёмник должны синхронизироваться даже в случае искажения сигнала при передаче и наличии шума в канале связи. В данной работе производится проверка возможности  применения рассматриваемого метода на практике.

Работа поддержана грантом Российского научного фонда № 21-12-00121, https://rscf.ru/project/21-12-00121/.

Литература

- С.П. Кузнецов, Е.П. Селезнев. Хаотическая динамика в физической системе со странным аттрактором типа Смейла-Вильямса. // ЖЭТФ, 2006, Т. 129, Н. 2, С. 400–412.

- Kuznetsov S.P. Example of a Physical System with a Hyperbolic Attractor of the Smale-Williams Type. Phys. Rev. Lett., 2005, V. 95, 144101.

- Isaeva O.B., Kuznetsov S.P., Sataev I.R., Savin D.V., Seleznev E.P. Hyperbolic Chaos and Other Phenomena of Complex Dynamics Depending on Parameters in a Nonautonomous System of Two Alternately Activated Oscillators. International Journal of Bifurcation and Chaos, 2015, V. 25, N. 12, 1530033.

- Isaeva O.B., Jalnine A.Yu., Kuznetsov S.P. Chaotic communication with robust hyperbolic transmitter and receiver. IEEE Xplore. Progress In Electromagnetics Research Symposium. Proceedings: St Petersburg, Russia, 22–25 May 2017 , 2017. С. 3129-3136.