О пондеромоторной магнитной силе взаимодействия половинок однородно намагниченного цилиндрического стержня

Пятаков М.А.

Аспирант 1-го года обучения.

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», физический факультет, Москва, Россия

E-mail: f33261033444444@yandex.ru

В работе проведено теоретическое исследование пондеромоторной магнитной силы взаимодействия двух половинок длинного стержневого цилиндрического магнита, однородно намагниченного перпендикулярно оси цилиндра, в зависимости от воздействия магнитного поля двух других аналогичных магнитов, расположенных симметрично (рис. 1). Установлено, что при больших расстояниях  между магнитами половинки центрального магнита притягиваются, а при близких расстояниях – отталкиваются.

Рис. 1.

На рисунке 1 представлены сечения, перпендикулярные осям цилиндрических магнитов, их расположение относительно декартовой системы координат и обозначения физических и геометрических параметров ( – вектор намагниченности,  – дипольный момент единицы длины,  – расстояние между осями цилиндрических магнитов,  – радиус сечения). Для верхней половины центрального магнита плюсами и минусами обозначены фиктивные поверхностные магнитные заряды . Методом фиктивных магнитных зарядов [1] проведён расчёт проекции на ось  пондеромоторной силы взаимодействия половинок центрального стержневого магнита и получено следующее её значение:

,

где  – сила сцепления половинок изолированного стержневого магнита, . На рисунке 2 представлен график силы , нормированной на ,

Рис. 2.

Из рисунка 2 видно, что пондеромоторная сила взаимодействия половинок центрального цилиндрического магнита меняет знак при симметричном сближении боковых магнитов при значении . То есть при  половинки центрального магнита будут отталкиваться, а при больших расстояниях – притягиваться. Отметим, что если вектор намагниченности боковых магнитов на рисунке 1 будет направлен противоположно вектору намагниченности центрального магнита, то половинки этого магнита будут притягиваться при любых значениях параметра , а при наименьшем расстоянии между магнитами сила сцепления половинок центрального магнита будет максимальной.

Литература

# Тамм И. Е. Основы теории электричества. М.: Наука, 1989, 504 с.