Дифракционное излучение трех взаимодействующих нано-частиц.

Шутов Михаил Дмитриевич

Студент

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»,

Институт нано-технологий в электронике спинтронике и фотонике, Москва, Россия

E–mail: shutovmik8@gmail.com

Дифракционное излучение (ДИ) возникает при равномерном движении заряженной частицы вблизи некоторой неоднородной мишени [1]. ДИ используется для диагностики размеров пучков заряженных частиц на ускорителях [4,5], а также может использоваться как источник электромагнитного излучения в широком диапазоне частот.

В данной работе рассматривается ДИ, возникающее при равномерном и прямолинейном движении электрона вблизи трех взаимодействующих нано-частиц. Взаимодействие выражается во влиянии частиц друг на друга полем излучения. То есть каждая частица находится не только во внешнем поле движущегося электрона, но и в поле излучения от соседних частиц. В результате взаимодействия существенно меняются характеристики излучения от такой системы [8]. В работе проведен расчет в дипольном приближении напряженности электрического поля [2,3], а также спектрально-углового распределения энергии ДИ. Проведен анализ рассчитанных спектральных и угловых характеристик излучения. Получены условия, при которых взаимодействие существенно влияет на эффективность излучения. На основе данного анализа делаются выводы о возможности расчета поля для произвольного числа взаимодействующих нано-частиц. Предложен алгоритм обобщения задачи на большое количество нано-частиц.

Возможность определять поле ДИ большой системы взаимодействующих частиц очень важна в области физики метаматериалов. Метаматериалы – это искусственно созданные материалы, особые свойства которых определяются не столько составляющими его элементами, сколько периодической структурой материала. Под свойствами следует понимать особые физические параметры среды (отрицательные значения диэлектрической и магнитной проницаемости), пространственную локализацию распределения величин этих параметров, наличие возможности управления параметрами среды в результате внешнего воздействия.

В последние годы растет интерес к квазидвумерным метаматериалам – метаповерхностям, которые обычно представляют собой упорядоченный в плоскости массив частиц. Сейчас активно ведутся исследования не только оптических свойств этих новых материалов, но и процессы их взаимодействия с электронами [6]. При взаимодействии электрона с метаповерхностью возбуждается ДИ или излучение Смита-Парселла (ИСП) – частный случай ДИ для периодической мишени. Управляя структурой метаповерхности и на основе указанных механизмов ДИ и ИСП можно создать эффективные источники излучения в широком диапазоне частот, создать сенсоры электронов и их положения, сгенерировать закрученное излучение (волны с ненулевым орбитальным угловым моментом) [7]. Во всех этих задачах взаимодействие между элементами метаповерхности может оказывать существенное влияние на характеристики излучения. Поэтому полученные в данной работе результаты имеют и практическую значимость.

Литература

1. Б.М. Болотовский, Е.А. Галстьян, Дифракция и дифракционное излучение, УФН 170(8), 809 (2000).

2. Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц, Теоретическая физика, Т.2, Теория поля, Москва: Наука, Гл. ред. физ.-мат. лит., 1988.

3. М.И. Рязанов, Электродинамика конденсированного вещества, Москва: Наука, 1984.

4. M. Castellano, V. A. Verzilov, L. Catani, et al., Measurements of coherent diffraction radiation and its application for bunch length diagnostics in particle accelerators, Physical Review E 63, 056501 (2001).

5. P. Karataev, S. Araki, R. Hamatsuet, al., Beam-Size Measurement with Optical Diffraction Radiation at KEK Accelerator Test Facility, Physical Review Letters 93, 244802 (2004).

6. L. Liu, H. Chang, C. Zhang, Y. Song, X. Hu, Terahertz and infrared Smith-Purcell radiation from Babinet metasurfaces: Loss and efficiency, Physical Review B 96, 165435 (2017)

7. L. Ma, C. Chen, L. Zhou, et al., Single-layer transmissive metasurface for generating OAM vortex wave with homogeneous radiation based on the principle of Fabry-Perot cavity, Applied Physics Letters 114, 081603 (2019).

8. A.A. Tishchenko, D.Yu. Sergeeva, Near-field resonances in photon emission via interaction of electrons with coupled nanoparticles, Physical Review B 100, 235421 (2019).