Моделирование регистрации электронов и позитронов высоких энергий посредством синхротронного излучения в магнитном поле Земли

Стужин А.П.1, Михайлов В.В. 2

1студент, 2д.ф.-м.н. (профессор)

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва, Россия
E–mail: starwarriors2@mail.ru

Аномальный эффект, обнаруженный в эксперименте PAMELA, заключается в росте доли позитронов в суммарном электрон-позитронном потоке галактических космических лучей при энергиях >10 ГэВ [1]. Позднее, в эксперименте АМС-02, спектр позитронов был измерен вплоть до энергий ~ 1 ТэВ [2].

Поток позитронов хорошо описывается суммой диффузионного слагаемого, учитывающего позитроны, образующиеся при взаимодействии космических лучей в космическом пространстве, и слагаемого, связанного с дополнительными источниками позитронов, которое преобладает при высоких энергиях [2]. Этими источниками могут являться: пульсары, остатки сверхновых, аннигиляция частиц темной материи [4,6].

Для исследования возможных источников необходимо измерить поток позитронов в диапазоне энергий 1-20 ТэВ и выше. Однако, современные калориметрические методы и магнитные спектрометры неэффективны для обнаружения позитронов таких энергий.

В работе [7] предложено регистрировать электроны высоких энергий посредством регистрации синхротронного излучения, испускаемого ими при движении в геомагнитном поле. Этот метод использует Землю в качестве магнитного спектрометра и позволяет обнаружить электроны и позитроны с энергиями в десятки ТэВ в диапазоне высоких энергий (HE).

Первая попытка реализации данного метода для измерения потока HE электронов предпринята в баллонном эксперименте CREST в Антарктике в 2011/2012 гг. [5]. Результаты показали, что такой способ регистрации неэффективен для баллонных и наземных экспериментов из-за высокого уровня фона.

В 2016 году в МИФИ был предложен эксперимент СОНЯ, в котором предполагается расположение детектора на околоземной орбите и одновременная регистрация электронов/позитронов и синхротронных фотонов, испущенных ими в геомагнитном поле [3]. Такой эксперимент, в отличие от CREST, позволит определять знак заряженной частицы.

Цель нашей работы сравнить эффективности регистрации HE позитронов/электронов с помощью данного метода для полярных и экваториальных областей Земли.

Были промоделированы изотропные потоки позитронов и электронов в диапазоне энергий 1-50 ТэВ и синхротронных фотонов, испущенных ими в магнитном поле Земли. Были рассмотрены полярные и экваториальные положения детектора на высоте 400 км.

Принимая площадь детектора равной 2×2 м2, построены угловые распределения зарегистрированных позитронов c энергией 3 ТэВ в системе координат детектора (рис. 1) и определена его эффективность регистрации.

| (а) | (б) |
| --- | --- |
| Рис. 1. Угловые распределения зарегистрированных позитронов с энергией 3 ТэВ для экваториальной (а) и полярной (б) области. |

Доля зарегистрированных позитронов в полярной области оказалась больше, чем в экваториальной с учетом детектирования по крайней мере трех фотонов. По результатам моделирования проведена оценка эффективности регистрации η детектора (рис. 2). Пороговая энергия и эффективность регистрации фотонов приняты равными 2 кэВ и 80 % соответственно.

Рис. 2. Зависимость эффективности регистрации позитронов от энергии для полярной и экваториальной области при N( ( 3.

Зависимость показывает, что η увеличивается с ростом энергии позитронов. Эффективность регистрации позитронов в полярной области на ∼ (5 ÷ 35) % выше, чем в экваториальной.

Литература

- Adriani, O.; Barbarino, G.; Bazilevskaya, G. et al. An anomalous positron abundance in cosmic rays with energies 1.5–100 GeV // Nature 458, 607–609 (2009).

- Aguilar M et al. (AMS Collaboration) Towards Understanding the Origin of Cosmic-Ray Positrons // Phys Rev Lett. 122(4), 041102 (2019).

- Galper A. M. et al. High energy positron detection via synchrotron emission in magnetosphere // J. Phys.: Conf. Ser. 798, 012176, 179 (2017).

- Marco Cirelli et al. Dark Matter's secret liaisons: phenomenology of a dark U(1) sector with bound states // JCAP 05, 036 (2017).

- Musser, J. I. et al. Limits on the Multi-TeV Cosmic Ray Electron Flux from CREST (Cosmic Ray Electron Synchrotron Telescope) // PoS Proc. 34th ICRC 415 (2015)

- Pasquale D.Serpico. Astrophysical models for the origin of the positron “excess” // Astropart. Phys. 39–40, 2 (2012).

- Prilutskii, O.F. The possibility of registering primary cosmic electrons by means of synchrotron radiation in the geomagnetic field //JTEP Lett. 16(8), 452 (1972)