Методика реконструкции событий, зарегистрированных прототипом широкоугольного телескопа SIT

А. В. Пантюхин1, Д. А. Подгрудков2
Студент 4 курса бакалавриата
1Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия,
 2Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова,  
Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д. В. Скобельцына, 
Москва, Россия
E–mail: pantiukhin.av19@physics.msu.ru

При различных исследованиях с помощью черенковских телескопов до сих пор существует задача, связанная с адронным фоном. Одно из решений, которое предлагается на сегодняшний день реализуется на комплексе TAIGA с помощью совместного использования черенковских телескопов и установок HiSCORE [1]. Но и оно имеет недостаток – это очень большая разница в апертуре. С целью устранения этого недостатка на базе комплекса TAIGA производится тестирование совершенно нового прототипа телескопа.

Small Imagine Telescope (SIT) — прототип широкоугольного телескопа, который тестируется в качестве замены черенковским телескопам [2] . Телескоп имеет апертуру около 0.1 м2, а также оснащен матрицей из SiPM, которые имеют ряд преимуществ по сравнению с вакуумными фотоумножителями.

В данной работе представлен анализ данных такого телескопа, работающего в связке с установкой HiSCORE. Были проанализированы события за 2019-2022 года. Всего около 7 млн. кадров, среди которых было обнаружено около 5 млн. событий. Анализ проводится в несколько этапов: первичная калибровка кадров по синхроимпульсу, поиск событий, их вычищение и реконструкция по методике, приведенной в работе. Также в работе производится моделирование оптики в детекторе, которое позволит перейти от абстрактных единиц в значениях импульса к реальным.

- M. Blank*, M. Tluczykont, A. Awad, D. Horns, A. Porelli, I. Astapov. Development of hybrid reconstruction techniques for TAIGA, DOI: https://doi.org/10.22323/1.395.0757

- D. Chernov et al 2020 JINST 15 C09062 Development of a novel wide-angle gamma-ray imaging air Cherenkov telescope with SiPM-based camera for the TAIGA hybrid installation DOI 10.1088/1748-0221/15/09/C09062