# Поиск релятивистских электронных микровсплесков в авроральном излучении

Щелканов К.Д.1,2, Белов А.А. 1,2, Климов П.А. 1, Шаракин С.А. 1

Студент, 1 курс магистратуры

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В.Скобельцына

2Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E-mail: shchelkanov.kd18@physics.msu.ru

Релятивистские электронные микровсплески (REMs) — интенсивное увеличение количества электронов с высокой энергией (порядка МэВ), высыпающихся из магнитосферы. Большое исследование микровслпесков было проведено с помощью спутника SAMPEX (Solar Anomalous and Magnetospheric Particle Explorer) [1]. Было показано, что всплески в основном происходят преимущественно между 0 и 13 часами по местному магнитному времени. Также эти события могут возникать во время пульсирующих полярных сияний на меньших высотах (~65 км) [2].

Осенью 2021 года в Верхнетуломской обсерватории в Мурманской области был установлен многоканальный фотометр, основанный на многоанодных ФЭУ. Этот детектор основан на технологии, разработанной для регистрации космических лучей сверхвысоких энергий. Измерение происходит в ближнем УФ диапазоне (300-400 нм). Измерения проводились в течение 163 ночей с осени 2021 года по весну 2022 года в трех временных разрешениях: 2,5 мкс, 320 мкс и 41 мс. Так как характерная длительность релятивистских электронных микровсплесков составляет сотни миллисекунд [3], характеристики фотометра позволяют подробно анализировать эти явления.

Для поиска микровсплесков был реализован триггер, позволяющий обнаруживать события по заданным параметрам амплитуды и длительности. В данной работе будут представлены результаты обработки данных и анализ обнаруженных событий.

Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда № 22-62-00010.

Литература

- Douma, Emma & Rodger, Craig & Blum, Lauren & Clilverd, Mark. (2017). Occurrence characteristics of relativistic electron microbursts from SAMPEX observations: Occurrence of relativistic microbursts. Journal of Geophysical Research: Space Physics. 122. 10.1002/2017JA024067.

- Miyoshi, Yoshiko & Saito, S. & Kurita, S. & Asamura, Kazushi & Hosokawa, Keisuke & Sakanoi, T. & Mitani, T. & Ogawa, Y. & Oyama, S. & Tsuchiya, Fuminori & Jones, S. & Jaynes, Allison & Blake, J. (2020). Relativistic Electron Microbursts as High‐Energy Tail of Pulsating Aurora Electrons. Geophysical Research Letters. 47.

- Shumko, M. & Blum, Lauren & Crew, A.B.. (2021). Duration of Individual Relativistic Electron Microbursts: A Probe Into Their Scattering Mechanism. Geophysical Research Letters. 48.