Модель калориметрической системы для экспериментов на ускорителях LHC и SPS с увеличенной светимостью

Гуляева В.В.1, Анохина А.М. 2

1студент, 2научный руководитель

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: guliaeva.vv19@physics.msu.ru

Существенная модернизация LHC позволит расширить текущую физическую программу и откроет возможности для изучение физики вне Стандартной Модели (СМ) за счет увеличения светимости до  и потенциально до .  Интегральная светимость в режиме HL-LHC или HiLumi  составит 4000 .

Но увеличение светимости вызовет соразмерное увеличение радиационных нагрузок на все детекторные комплексы, работающие на LHC. По этой причине, необходима модернизация подсистем детекторов, первоначально не рассчитанных на повышенные нагрузки [2].

Рис. 1. Модель детекторной системы в виде электромагнитного калориметра и  железного поглотителя с чувствительным сцинтилляционным слоем.

Была поставлена задача с помощью программного комплекса GEANT4 смоделировать калориметрическую систему в виде электромагнитного калориметра ECAL и железного поглотителя со сцинтилляционным слоем, которая может быть применена в условиях повышенной светимости коллайдера и оценить  критическую нагрузку для  чувствительного слоя.  Модель детекторной системы представлена на рис.1. Моделью чувствительного слоя служила матрица размерностью 100х100 с разными размерами ячеек (1x1, 3x3, 5x5, 10x10 ) - гранулярностью.

Рис. 2. Распределение  расположения максимальных ячеек в плоскости чувствительного слоя для пионов с энергией 10 ГэВ и гранулярностью 3х3 см(слева), а также распределения по величине сигнала в максимальной ячейке (справа).

Для оценок радиационной нагрузки было смоделировано по 50000 пионных событий с энергиями  10, 50, 100, 150 ГэВ с начальной точкой входа в систему от -8 см до 8 см и с направлениями в пределах телесного угла от 2 до 8 градусов. Для каждого события рассчитывалось  энерговыделение в матрице 100х100, определялась величина сигнала в максимальной ячейке и фиксировались ее координаты. На рис. 2 показан пример двумерного распределения  расположения максимальных ячеек для гранулярности 3х3 см а также распределения по величине сигнала в максимальной ячейке.

Рассматривалось накопление сигнала в матрице от последовательно смоделированных пионных событий. Нагрузка на систему считалась критической, если при учете сигнала от очередного пиона ячейки, соответствующие максимальному сигналу (с порогом на энерговыделение - 50 МэВ)  оказывались в соседних ячейках детекторной матрицы. Количество событий сравнивалось с величиной 0.035 событий/(см2 BX), которая соответствует нагрузке на центральную область калориметра при будущей повышенной светимости  LHC.  Результаты приведены в таблице 1. Зеленым маркером обозначены варианты загрузки ниже критической, красным – выше критической. На основании данных о загрузке можно сделать вывод, что гранулярности детектора 5х5 см будет достаточно, чтобы пороговое число событий в ячейке  0.035 /(см2 BX) не было превышено.

Таблица 1. Критическая  нагрузка в единицах событий/ (см2 BX) для первичных пионов с энергиями 10, 50, 100 и 150 ГэВ и различной гранулярностью чувствительного слоя.

Литература

- High luminosity large hadron collider HL-LHC / G. Apollinari [и др.] //arXiv preprint arXiv:1705.08830. — 2017.

- Schmidt B. The High-Luminosity upgrade of the LHC: Physics and Technology Challenges for the Accelerator and the Experiments // Journal of Physics: Conference Series. Т. 706. — IOP Publishing. 2016. — С. 022002.