Калибровка матрицы кремниевых фотоумножителей камеры прототипа малого широкоугольного телескопа (SIT) 
А. А. Аминева1, Д. А. Подгрудков2
Студент 4 курса бакалавриата
1Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия,
 2Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова,  
Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д. В. Скобельцына, 
Москва, Россия
E–mail: amineva.aa19@physics.msu.ru

В настоящее время кремниевые фотоумножители (КФУ) все шире применяются в научной аппаратуре, включая задачи гамма-астрономии по исследованию астрофизических объектов. В том числе, в черенковских телескопах.

Small Imagine Telescope (SIT) — прототип широкоугольного телескопа, расположенный в Тункинской долине и регистрирующий черенковский свет от широких атмосферных ливней [1]. Помимо широкого угла обзора, особенностью установки является использование в качестве чувствительных элементов КФУ вместо фотоэлектронных умножителей. Для таких детекторов имеет место существенная вариация коэффициента усиления с температурой при выбранном рабочем напряжении, индивидуальная для каждого КФУ.

Авторами работы была проведена калибровка КФУ камеры прототипа телескопа SIT в контексте поиска коэффициента усиления — была получена зависимость «ток — число электронов» для разных температур и значений перенапряжения на детекторе. Метод калибровки основан на анализе экспериментальных данных, собранных прототипом. При калибровке использовались данные с установки за 2019-2022 годы.

- First results of the tracking system calibration of the TAIGA-IACT telescope / D. Zhurov [et al.] // Journal of Physics: Conference Series. — 2019. — Febr. — Т. 1181, No 1. — С. 012045. — DOI: 10.1088/1742-6596/1181/1/012045.