Двумерные наноструктуры для применения в фотоиндуцированных реакциях расщепления воды для производства водорода

1Суханова Е.В., 2Попов З.И.
1Аспирант, 2старший научный сотрудник
Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля Российской академии наук, г. Москва, Россия
Email: yekaterina.sukhanova@phystech.edu

Водородное топливо является экологичной альтернативой ископаемым источником энергии благодаря отсутствию вредных продуктов горения, загрязняющих окружающую среду. Наиболее экологичным считается «зеленый» водород, произведенный с использованием возобновляемых источников энергии, таких как солнечный свет и вода. Поскольку и солнечный свет, и вода находятся в изобилии и являются доступными, перспективной технологией представляется синтез водорода при помощи реакции фотокаталитического расщепления воды, происходящей под действием солнечного излучения и биомимикрирующий естественный процесс фотосинтеза. Наиболее изученный материал-фотокатализатор – диоксид титана TiO2 обладает рядом недостатков, в частности, неспособностью поглощать излучение в видимом диапазоне солнечного спектра, что ограничивает его применение в реакции производства водорода из-за низкого квантового выхода. Ранее были предложены другие материалы-катализаторы, обеспечивающее протекание реакции с высокой эффективностью вплоть до 96% [1], однако до сих пор не было предложено универсально материала катализатора, обладающего высокой стабильностью и обеспечивающего протекание реакции со 100% квантовым выходом.

В представленной работе было проведено теоретический поиск новых возможных двумерных структур типа “Янус” в системе дихалькогенидов молибдена, в результате которого впервые была предложена новая структура A’-XMoY (X/Y = O, S, Se, Te) . С использованием квантомеханических расчетов в рамках теории функционала электронной плотности (DFT) [2,3] было проведено теоретическое исследование стабильности предложенных структур [4]. Для стабильных структур было проведено исследование электронных и оптических свойств, по результатам которого были отобраны наиболее перспективные структуры для применения в реакции каталитического расщепления воды, а также проведены оценки показателей квантовой эффективности. Полученные результаты показываю перспективы применения монослоев семейства дихалькогенидов переходных металлов для производства водородного топлива.

Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ № 21-73-20183.

Литература

1.	Takata T. et al. Photocatalytic water splitting with a quantum efficiency of almost unity: 7809 // Nature. Nature Publishing Group, 2020. Vol. 581, № 7809. P. 411–414.

2.	Hohenberg P., Kohn W. Inhomogeneous Electron Gas // Physical Review. 1964. Vol. 136, № 3B. P. B864–B871.

3.	Kohn W., Sham L.J. Self-Consistent Equations Including Exchange and Correlation Effects // Phys. Rev. 1965. Vol. 140, № 4A. P. A1133–A1138.

4.	Sukhanova E.V. et al. Novel Janus 2D structures of XMoY (X, Y = O, S, Se, Te) composition for solar hydrogen production // International Journal of Hydrogen Energy. 2023.