Сверхпроводящий кубит как преобразователь квантовых сигналов

Захаров Роман Викторович

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E-mail: roma1997z@mail.ru

Взаимодействие сверхпроводящих искусственных атомов с электромагнитным излучением привлекает внимание многих экспериментаторов и теоретиков [1-2]. Интерес вызван возможностью создавать сильное вынужденное взаимодействие между сверхпроводящим кубитом и полями в микрорезонаторах [3]. Есть возможность контролировать характеристики кубита и резонатора даже во время процесса взаимодействия [4]. Данная возможность управления исходит из специфики макроскопической интерференции в сверхпроводящих джозефсоновских этих контактах [5]. Для развития квантовых технологий необходимо решение ряда проблем. Во-первых, важно усовершенствовать способы управления квантовыми битами и осуществления логических операций в интерфейсе атомных и полевых кубитов. Во-вторых, необходимо управлять свойствами полевых сигналов, т.е. частотой, статистикой фотонов и фазовыми характеристиками. В-третьих, стоит задача создания квантового полевого детектора, позволяющего определять характеристики неизвестного входного поля по сигналу в управляющей моде. Одной из важных проблем в квантовых схемах является преобразование и генерация квантовых сигналов.

В данной работе исследовано взаимодействие кубита с двухмодовым квантовым полем. В отличие от случая взаимодействия с классическим полем, данная задача в квантовом поле еще не решена из-за сложности учета сильного перепутывания и динамического обмена энергией в атомно-полевой системе. Рассмотрены режимы сильной (взаимодействие порядка отсройки частоты полей и атомной) и слабой связи (отстройка сильно больше, чем взаимодействие). В результате взаимодействия создаются новые состояния в полях. Экспериментально более интересным является режим слабой связи, т.к. проще подобрать момент, в которой можно выключить взаимодействие и получить сгенерированное состояние.

Фактически разработана и изучена система, являющаяся квантовым переходником между различными частотным модами. Обнаружено, что в одном из режимов, когда частоты полей близки друг к другу, а взаимодействие слабо, если изначально подать сигнал только в одно поле, в определенный момент времени можно получить передачу статистики во второе поле, с точностью до фазы. Для практических реализаций важно отметить, что этот момент времени слабо зависит от статистики исходного поля, достаточно знать среднее число фотонов.

Рис. 1. Интенсивность суммарного сигнала I от времени взаимодействия при различных фазах   состояния входной полевой моды начальной волновой функции полной трехкомпонентной системы , в случае взаимодействия 1 одним полем (слева) и двумя полями (справа).

Также исследованы состояния в промежуточные моменты времени. Если входной сигнал – когерентное поле, то в любой момент времени оно будет разделено на 2 когерентных, т.е. в каждой моде будет чистое когерентное состояние. Таким образом кубит может быть аналогом светоделителя, при этом временем взаимодействия регулируется пропускная способность.

Продемонстрирована возможность генерации перепутанных NOON – состояний. Например, если подать на вход 1 фотон в одной моде и ваккум - в другой, то в некоторый промежуточный момент образуется  состояние

Одним из важных приложений полученных результатов является разработка схемы по регистрации фазовых характеристик полевых состояний, формирующихся в процессе взаимодействия с кубитом. Оказалось, что при взаимодействии с 2-мя полями сущестует эффект стабилизации суммарной интенсивности сигналов в полях (рис. 1), что позволяет в довольно широком диапазоне времени различить разные входные фазы.

Таким образом, в исследовании усовершенствованы способы управления квантовыми битами и осуществления логических операций в интерфейсе атомных и полевых кубитов. Разработаны возможности преобразования квантовых сигналов, получен аналог светоделителя, а также продемонстрированы возможности измерения фазовых характеристика.

Исследование выполнено в рамках Программы развития Междисциплинарной научно-образовательной школы Московского университета «Фотонные и квантовые технологии. Цифровая медицина», а также при поддержке фонда развития теоретической физики «Базис» гранта номер 21-1-5-32-1.

Литература:

1. Clarke J, Wilhelm F K Nature 453 1031 (2008)

2. You J., Nori F. Nature 474 589–597 (2011).

3. Koch J et al. Phys. Rev. A. 76 4 042319 (2007)

4. J. Gambetta, A. Blais, D. I. Schuster, A. Wallraff, L. Frunzio, J. Majer, M., H. Devoret, S. M. Girvin, and R. J. Schoelkopf Phys. Rev. A

5. A. L. Grimsmo, A. Blais, npj Quantum Information 3(1) (2016)