Исследование влияния оптических потерь на

точность линейно-оптических квантовых операций

Мелкозеров А.А.

студент, 2 курс магистратуры

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: melkozerov-a@yandex.ru

Квантовые вычисления сегодня представляют большой интерес для исследований, так как создание квантового компьютера достаточной вычислительной мощности позволило бы значительно продвинуться во многих областях наук, где вычисления оказываются недоступными даже для самых мощных классических компьютеров, но могут быть выполнены с использованием квантовых алгоритмов. Например, в науке о данных [1] или науке о материалах [2].

Одиночные фотоны в линейно-оптических квантовых схемах на данный момент являются одной из самых перспективных платформ для квантовых вычислений [3]. Линейно-оптические схемы состоят из линейных оптических компонентов — светоделителей и фазовращателей, которые в экспериментальных установках формируют многоплечевые интерферометры. На вход схемы подаются одиночные фотоны, распределенные по модам. Преобразования в идеальных схемах описываются действием унитарного оператора на фоковское состояние фотонов.

Одним из важнейших факторов, влияющих на точность преобразований в таких схемах, является наличие оптических потерь. Целью работы является оценка влияния оптических потерь на точность преобразования в линейно-оптических схемах, а также разработка методов уменьшения влияния этих потерь.

В ходе работы была построена модель линейно-оптического преобразования многомодового фоковского состояния света, построена модель расчёта потерь и пользовательский интерфейс составления линейно-оптических схем из отдельных элементов. Проверка работы программы была выполнена на основе известных систем для генерации состояний Белла [4] и 3-GHZ состояний [5]. Было оценено влияние оптических потерь на линейно-оптические преобразования в схемах генерации ресурсных состояний и в схемах слияния ресурсных состояний [3].

В дальнейшем планируется использовать полученные данные для исследования возможности повышения устойчивости схем к оптическим потерям, а так же провести сопоставление физических ошибок в схемах с логическими с целью определения критериев кодов коррекции.

Литература

1. Lov K. Grover. A fast quantum mechanical algorithm for database search. In Proceedings of the twenty-eighth annual ACM symposium on Theory of computing - STOC '96. ACM Press, 1996.

2. Abhinav Kandala, Antonio Mezzacapo, Kristan Temme, Maika Takita, Markus Brink, Jerry M. Chow, and Jay M. Gambetta. Hardware-effcient variational quantum eigensolver for small molecules and quantum magnets. Nature, 549(7671):242?246, September 2017.

3. Mercedes Gimeno-Segovia, Pete Shadbolt, Dan E. Browne, and Terry Rudolph. From three-photon greenberger-horne-zeilinger states to ballistic universal quantum computation. Physical Review Letters, 115(2), July 2015.

4. Stasja Stanisic, Noah Linden, Ashley Montanaro, and Peter S. Turner. Generating entanglement with linear optics. Physical Review A, 96(4), October 2017.

5. F. V. Gubarev, I. V. Dyakonov, M. Yu. Saygin, G. I. Struchalin, S. S. Straupe, and S. P. Kulik. Improved heralded schemes to generate entangled states from single photons. Physical Review A, 102(1), July 2020.