Электронный транспорт через набор локализованных состояний в формализме неравновесной диаграммной техники Келдыша

Копчинский Илья Дмитриевич

Студент магистратуры

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Физический факультет, Москва, Россия

E-mail: kopchinskii.id18@physics.msu.ru

Одним из перспективных направлений наноэлектроники и электроники ангстремного масштаба является разработка одноэлектронных вычислительных и сенсорных элементов, в которых кодирование и обработка информации основывается на манипуляции единичными электрическими зарядами, спинами одиночных электронов или их сочетанием. Физически принцип функционирования одноэлектронных устройств опирается на наличие существенных кулоновских корреляций в объектах пониженной размерности, где электроны вынужденно локализованы вблизи друг друга. В таких объектах характерная кулоновская энергия и энергия размерного квантования превышают величину тепловых флуктуаций. Работа широкого класса одноэлектронных устройств включает протекание электрического тока через систему из нескольких областей локализации электронов: квантовых точек (геометрических сформированных либо наведённых электрически), зарядовых центров в высокомолекулярных соединениях, примесных атомов, имплантированных у поверхности полупроводника. Локализованные состояния отделены друг от друга потенциальными барьерами, в связи с чем ток носит туннельный характер.

Теоретическое описание туннельного электронного транспорта через набор локализованных состояний произвольной природы с учётом кулоновских корреляций может быть последовательно развито [1,3] в формализме неравновесной диаграммной техники (НДТ), сформулированной ещё в 1964 г. Л.В.Келдышем [2]. В рамках формализма НДТ строго учитывается существенная неравновесность протекания тока и неизбежность паразитных виртуальных процессов, свойственных квантово-механическим системам.

В данной работе построена модель системы двух квантовых точек, расположенных между двумя туннельными и двумя управляющими электродами. Модельный гамильтониан записан в терминах операторного квантования и содержит в себе энергии туннельного и кулоновского взаимодействий. Влияние электростатического поля электродов учтено в виде линейного смещения энергетических уровней квантовых точек, а также в параметрической зависимости эффективных туннельных барьеров с помощью метода матрицы переноса [4]. В формализме НДТ в стационарном режиме и широком диапазоне прикладываемых напряжений проведены численные расчёты средних и дисперсий следующих физических величин: полного тока через систему, частичных токов между отдельными локализованными состояниями и чисел заполнения дискретных энергетических уровней квантовых точек. Также вычислены корреляторы между числами заполнения и спектральные распределения данных величин. В качестве примера показана зависимость полного тока от потенциалов управляющих электродов:

Данное исследование выполнено при поддержке Междисциплинарной научно-образовательной школы Московского университета «Фотонные и квантовые технологии. Цифровая медицина».

Литература

- Арсеев П.И. О диаграммной технике для неравновесных систем: вывод, некоторые особенности и некоторые применения, УФН, 185:12 (2015), 1271–1321; Phys. Usp., 58:12 (2015), 1159–1205

- Келдыш Л.В. Diagram technique for nonequilibrium processes, Soviet Physics JETP, vol. 20, no. 4, pp. 1018–1026, April 1965

- Haug H., Jauho A.-P. Quantum Kinetics in Transport and Optics of Semiconductors, Springer Series in Solid-State Sciences, vol. 123, 2008

- Burstein E., Lundqvist S. Tunneling Phenomena in Solids, Plenum Press 1969, Springer New York, 2012, 580 p.

# Text boxes

Рис. 1: Энергетическая диаграмма системы двух квантовых точек

Рис. 2: Зависимость туннельного тока от потенциалов затворов