Экономичный четырехканальный активный демультиплексор для одиночных фотонов
Бирюков Ю.А.1 , Дрязгов М.А.1,2, Дьяконов И.В.1, Корнеев А.А.1,2, Страупе С.С.1,3 и Кулик С.П.4
студент,
1 Центр квантовых технологий, МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
2 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия
3 Российский Квантовый Центр, Москва 143025, Россия
4 Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия
E-mail: biriukov.ia18@physics.msu.ru

Линейно-оптические квантовые вычисления требуют эффективного метода генерации по требованию определенного количества неразличимых фотонов, которые могут быть использованы для кодирования кубитов, например, будучи заведёнными в фотонный чип, выполняющий квантовый алгоритм. Большинство описанных экспериментальных реализаций используют либо спонтанное параметрическое рассеяние (СПР) в объемных кристаллах, либо четырехволновое смешение в волноводах для генерации одиночных фотонов. Недавние достижения в области полупроводниковых источников на основе квантовых точек (КТ) и появление коммерчески доступных чипов с КТ способствовали распространению этого типа источников в области оптических квантовых вычислений. Изготовление набора идентичных источников КТ является общеизвестно трудной задачей, и поэтому возникла экспериментальная задача использования одной КТ в качестве многофотонного источника.

Современный источник на основе КТ представляет собой однофотонный излучатель в микрорезонаторе. Эта концепция делает близкую к детерминированной генерацию одиночных фотонов осуществимой в принципе [1,2]. Подготовка многофотонного состояния основана на идее демультиплексирования: поток фотонов, испускаемых КТ, разделяется на несколько независимых пространственных мод. Фотоны, которые были сгенерированы в течение N последовательных импульсов лазера накачки, направляются к линиям задержки, которые производят N синхронизированных фотонов на выходе [3,4]. Для этой схемы требуется N-1 активных переключателей (ячейки Поккельса, фазовые модуляторы или другие). Максимальное количество демультиплексированных фотонов, которое было продемонстрировано на сегодняшний день с помощью этого метода, составляет 20 [5].

Идеальный демультиплексор должен иметь низкие потери на переключение и маршрутизацию фотонов, а также должен сохранять неразличимость фотонов после демультиплексирования. Крайне желательно разработать ресурсоэффективную схему демультиплексора, которая включает в себя минимально возможное количество переключателей, поскольку каждый переключатель приводит к потерям в основном из-за неидеального переключения. Сложность сборки, настройки и управления схемой значительно возрастает с увеличением количества переключателей и увеличивает общие потери в расчёте на один канал демультиплексора.

В этой работе мы представляем экономичный четырёхканальный демультиплексор, требующий только одного быстрого оптического переключателя (ячейку Поккельса) с эффективностью 39.7 % в расчёте на один канал. Хотя наш демультиплексор не увеличивает вероятность получения фотона на выходе, он резко сокращает количество быстрых переключений, необходимых для разделения входной последовательности фотонов, и устраняет необходимость в сборке длинных волоконных линий задержки для компенсации большого времени задержки между выходными вспышками фотонов в каждом канале.

Литература

1. N. Somaschi, V. Giesz, L. de Santis, J. C. Loredo, M. P. Almeida, G. Hornecker, S. L. Portalupi, T. Grange, C. Antoґn, J. Demory, C. Goґmez, I. Sagnes, N. D. Lanzillotti-Kimura, A. Lemaitre, A. Auffeves, A. G. White, L. Lanco, and P. Senellart, Near-optimal single-photon sources in the solid state, Nature Photonics 10, 340 (2016).
2. N. Tomm, A. Javadi, N. O. Antoniadis, D. Najer, M. C. LoЁbl, A. R. Korsch, R. Schott, S. R. Valentin, A. D. Wieck, A. Ludwig, and R. J. Warburton, A bright and fast source of coherent single photons, Nature Nanotechlology 16, 399 (2021).
3. T. Hummel, C. Ouellet-Plamondon, E. Ugur, I. Kulkova, T. Lund-Hansen, M. A. Broome, R. Uppu, and P. Lodahl, Efficient demultiplexed single-photon source with a quantum dot coupled to a nanophotonic waveguide, Applied Physics Letters 115, 021102 (2019).
4. J. MuЁnzberg, F. Draxl, S. F. Covre da Silva, Y. Karli, S. Manna, A. Rastelli, G. Weihs, and R. Keil, Fast and efficient demultiplexing of single photons from a quantum dot with resonantly enhanced electro-optic modulators, APL Photonics 7, 070802 (2022).
5. H. Wang, J. Qin, X. Ding, M. C. Chen, S. Chen, X. You, Y. M. He, X. Jiang, L. You, Z. Wang, C. Schneider, J. J. Renema, S. HoЁ츔ing, C. Y. Lu, and J. W. Pan, Boson sampling with 20 input photons and a 60-mode interferometer in a 1014-dimensional hilbert space, Physical Review Letters 123, 250503 (2019).