Исследование линейно-оптических систем с однофотонными

нелинейностями для задач квантовой информации

Черных Е.А.

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

e-mail: chernykh.ea18@physics.msu.ru

На сегодняшний день в области квантовых вычислений наблюдается значительный прогресс. Одной из самых перспективных физических платформ для их реализации являются линейно-оптические вычислители, в которых основным носителем информации являются одиночные фотоны, распространяющиеся через многоканальные интерферометры. В данный момент на базе линейно-оптической платформы было продемонстрировано “квантовое превосходство” [2].

Квантовые операции, производимые с помощью линейной оптики, в большинстве своём являются недетерминистическими, иначе говоря, вероятность их выполнения ниже 100%, причём зачастую значительно. Эта особенность приводит к высоким ресурсозатратам, направленным на повышение точности операций. Существует возможность улучшения точности оптических квантовых вычислителей путём добавления нелинейных элементов в оптические схемы. Такие элементы позволяют выполнять операции, которые не доступны линейной оптике, а также недетерминистические операции с вероятностью, близкой к единице. В настоящее время этот подход считается многообещающим и активно изучается различными научными группами [1,3].

В данной работе исследуются оптические схемы с внедрёнными в них нелинейными элементами, воздействующими на одиночные фотоны, которые позволяют получить запутанные квантовые состояния вида , где α – некоторый варьируемый параметр, а  и  – чистые базисные состояния. Установлено, что возможно сконструировать схему, состоящую только из светоделителей с заданными параметрами и программируемых нелинейных элементов, которая позволяет из сепарабельного входного состояния получить указанное выше запутанное состояние с вероятностью, близкой к единице, а также найдены численные значения соответствующих параметров нелинейных элементов и светоделителей при различных значениях α. Преимуществом такой схемы, по сравнению с линейно-оптической, является её относительная компактность в силу того, что размеры нелинейных элементов меньше размеров реализации фазовых сдвигов.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Фонда развития теоретической физики и математики «БАЗИС» (грант № 22-2-9-38-1).

Литература

- Ewaniuk J. et al. Imperfect Quantum Photonic Neural Networks //Advanced Quantum Technologies. – С. 2200125.

- Madsen L. S. et al. Quantum computational advantage with a programmable photonic processor //Nature. – 2022. – Т. 606. – №. 7912. – С. 75-81.

- Spagnolo N. et al. Non-linear Boson Sampling //npj Quantum Information. – 2023. – Т. 9. – №. 1. – С. 3.