ОЦЕНКА ДИСТОРСИИ МР-ТОМОГРАФОВ В РАМКАХ ПЛАНИРОВАНИЯ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ

А.П. Стрелковская1, ,, Е.Н. Лыкова1,, Черняев А.П.1, Ю.А. Пирогов1,

1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, физический факультет, кафедра физики ускорителей и радиационной медицины. Россия,119991, Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 2.

E-mail: anastasya.belkina@mail.ru

Важным этапом планирования лучевой терапии является предлучевая подготовка и клиническая топометрия. Важным аспектом лучевой терапии является правильное подведение необходимой дозы к опухоли при минимальном воздействии на окружающие здоровые ткани. Получение точных данные о геометрии и расположении опухоли, окружающих её органах и тканях и описание в количественных терминах их взаимного расположения (синтопии) у конкретного больного называется клинической топометрией.  Для подбора правильных параметров облучения нужно достаточно точно знать размеры и форму очага-мишени, её расположение и ориентацию в теле пациента, а так же синтопию окружающих органов и тканей. Для получения этих данных используют как КТ так и МРТ. [1]

         Магнитно-резонансная томография (МРТ) развилась параллельно с КТ. Как и КТ, она позволяет получить анатомические изображения в нескольких плоскостях. Принимая во внимание, что КТ дает в основном поперечные снимки (которые могут быть дополнительно обработаны для реконструкции изображения в других плоскостях или в трех измерениях), МРТ можно использовать для сканирования непосредственно в осевой, сагиттальной, коронарной плоскостях. Это позволяет получить снимки и улучшить диагностическую интерпретацию или обозначить цели для лучевой терапии. Другие преимущества по сравнению с КТ включают отсутствие использования ионизирующего излучения, более высокую контрастность и лучшую визуализацию опухолей мягких тканей. Некоторые недостатки по сравнению с КТ включают более низкое пространственное разрешение; неспособность визуализации костей или кальцификации; более длительное время сканирования и, как следствие, увеличение вероятности появления артефактов движения; технические трудности из-за небольшой апертуры и магнитные помехи из-за металлических предметов. [2]

В рамках планирования лучевой терапии используются КТ и МРТ. Для этого снимки делают с одинаковой центровкой и разметкой. На следующем этапе эти изображения совмещают и на основании полученной клинической картины проводят корректировку и формирование плана для дальнейшей лучевой терапии. Однако на МРТ-изображениях возникают искажения которые влияют на получаемую томограмму. [3]

В рамках исследования были проведены две серии экспериментов по изучению искажений связанных с геометрической ограниченностью однородности магнитного поля МР томографов. Были проведены две серии экспериментов на МР-томографах  Tomikon S50 с магнитным полем 0.5 Тл и Siemens Magnetom Aera с магнитным полем 1.5 Тл.

Рис.1 МРТ-снимок фантома со смещение 20 см от изоцентра.

Были получены МРТ изображения фантома с известной геометрией и маркерам необходимым для калибровки изображений.

1. Г. Е. Труфанов [и др.] Лучевая терапия (радиотерапия) : учебник  3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 208 с. : ил. - ISBN 978-5-9704-4420-7.

2.  F.M. KHAN, Ph.D. THE PHYSICS OF RADIATION THERAPY

3. Tyler M. Seibert, MD, PhD, Nathan S. White Distortion Inherent to Magnetic Resonance Imaging (MRI) Can Lead to Geometric Miss in Radiosurgery Planning и как