# Возможности коррекции пространственного распределения величины поглощенной дозы в процессе радиационной стерилизации

костных имплантатов

Хуцистова А.О.1, Золотов С.А. 1, Розанов В.В.1,2,

Матвейчук И.В.2, Черняев А.П. 1,3

Студент

1Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия;

2Всероссийский научно-исследовательский институт
лекарственных и ароматических растений, Москва, Россия;

3Научно-исследовательский институт ядерной физики
 им. Д.В. Скобельцына, Москва, Россия.

E-mail: khutcistova.ao17@physics.msu.ru

В число наиболее значимых неинфекционных заболеваний входят болезни и травматические повреждения костно-суставного аппарата. Так, наблюдается значительное увеличение частоты возникновения остеопороза с последующими переломами, вызванного различными патологическими состояниями костей и суставов [1-3]. Костные трансплантаты широко используются для реконструктивной хирургии опорно- двигательного аппарата, при эндопротезировании коленного сустава, операциях на позвоночнике, лечении различных костных дефектов и др. При этом важнейшей задачей является обеспечение высокого уровня стерильности костных имплантатов. Современные способы дезинфекции и стерилизации включают химические, физические и комбинированные методы [4].

Для радиационной обработки различных продуктов используются источники гамма-излучения 𝐶𝑜60 и, в меньшей степени, 𝐶𝑠137, а также пучки быстрых электронов. Кроме того, развивается новое направление радиационной технологии – рентгеновская стерилизация. У каждого из указанных типов излучений имеются существенные преимущества и недостатки.  Так, гамма-излучению соответствуют высокая проникающая способность, но большое время экспозиции, а потоку электронов – наоборот малая глубина проникновения и малое время стерилизационной обработки. При этом каждая из этих технологий может вызывать определенные дозозависимые изменения в структуре костных трансплантатов [5-8], в связи с чем необходимо стремиться обеспечить одновременно минимальную дозовую нагрузку и максимальную равномерность облучения. Для этого важно знать распределение поглощенной дозы в объеме изучаемого объекта, что является сложной экспериментальной задачей в связи с особенностями архитектоники костной ткани и наличием в ней развитой системы внутрикостных пространств. Известен положительный опыт использования алюминиевых пластин-модификаторов для повышения равномерности пространственного распределения величины поглощенной дозы в облучаемом объекте [9].

В данной работе в качестве подобного модификатора рассматривается слой воды различной толщины. Выбор основных параметров задачи осуществлен на основе реального эксперимента, в котором образцы облучали пучком ускоренных электронов, получаемых от промышленного ускорителя электронов непрерывного действия УЭЛР-125-Т-001 с энергией 1 МэВ на базе НИИЯФ имени М.В. Ломоносова [10].

По итогам моделирования с использованием программного пакета GEANT4 получены зависимости процентной дозы от глубины образца костной ткани с учетом различных параметров процесса радиационного воздействия, в том числе его геометрии и геометрии водных модификаторов. Анализ         результатов сделал возможным определение оптимальных условий задачи. При этом целесообразно принимать во внимание различные характеристики используемых типов излучения.

Исследование выполнено в рамках Программы развития Междисциплинарной научно-образовательной школы Московского университета «Фотонные и квантовые технологии. Цифровая медицина».

# Список литературы

- Денисов-Никольский, Ю.И. Сравнительная структурно-функциональная характеристика костных алло- и ксеноимплантатов / Ю.И. Денисов-Никольский, И.В. Матвейчук, В.В. Розанов // Технологии живых систем, 2013. Т. 10. № 8. С. 25–30.

- Денисов-Никольский, Ю.И. Инновационные подходы к структурно- функциональному анализу костной ткани для решения фундаментальных и прикладных задач в биоимплантологии и биоматериаловедении / Ю.И. Денисов-Никольский, И.В. Матвейчук, В.В. Розанов // Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии, 2012. № 1. С. 223–228.

- Singh, R. Radiation sterilization of tissue allografts: A review / R. Singh, D. Singh, A. Singh // World J. Radiol., 2016; 8(4).-Р.355-369.

- Матвейчук, И.В Современное состояние и перспективные инновационные направления развития способов стерилизации биоимплантатов / И.В. Матвейчук, В.В. Розанов // Альманах клинической медицины. 2019; 47 (7): 634–646. doi: 10.18786/2072- 05052019-47-063

- Розанов, В.В. Анализ архитектоники костной ткани как объекта стерилизации с использованием озона / В.В. Розанов, И.В. Матвейчук, Ю.Ю. Литвинов, А.А. Уланова, И.В. Пантелеев // Биорадикалы и Антиоксиданты. – 2016. – Том 3. – №3. – с. 229-230.

- Шангина, О.Р. Влияние радиационной стерилизации на структуру и свойства биоматериалов / О.Р. Шангина, Р.Т. Нигматуллин // Морфология. – 2006. – Т.129. – №3. – С.44-47.

- Матвейчук, И.В. Комбинированный способ стерилизации костных имплантатов / И.В. Матвейчук, В.В. Розанов, И.К. Гордонова, З.К. Никитина, Н.И. Сидельников, Ю.Ю. Литвинов, А.А. Николаева, А.П. Черняев, И.В. Пантелеев // Патент РФ № 2630464. – заявл. 29.07.2016. –  опубл.  08.09.2017. –  Бюл. №25. –  с. 3.

- Андреева, Т.М. Инновационные подходы к стерилизации костных имплантатов / Т.М. Андреева, М.В. Лекишвили, Ю.Ю. Литвинов, И.В. Матвейчук, А.А. Николаева, В.В.Розанов // Технологии живых систем. 2015;12(4):74–6.

- Студеникин, Ф.Р. Влияние алюминиевых пластин-модификаторов пучка на однородность распределения поглощенной дозы по глубине объекта при обработке ускоренными электронами / Ф.Р. Студеникин, У.А. Близнюк, А.П. Черняев, Ханкин В.В., Крусанов Г.А. // Вестник Московского университета. Серия 3: Физика, астрономия. — 2022. №1. С. 3–9.

- Матвейчук, И.В. Комбинированный способ стерилизации костных имплантатов / И.В. Матвейчук, В.В. Розанов, И.К. Гордонова, З.К. Никитина, Н.И. Сидельников, Ю.Ю. Литвинов, А.А. Николаева, А.П. Черняев, И.В. Пантелеев // Патент РФ № 2630464. – заявл. 29.07.2016. –  опубл.  08.09.2017. –  Бюл. №25. –  с. 3.